佛山新城百顺道（荷岳路至三乐路）、百合道（荷岳路至万宁路）、银桂路（文德路

至华阳路）、万宁路（百顺道至百合道）

道路工程环境影响报告书

（简本）

建设单位：佛山市新城开发建设有限公司

编制日期：二〇一三年四月

建设项目概况

本项目为佛山新城百顺道（荷岳路至三乐路）、百合道（荷岳路至万宁路）、银桂路（文德路至华阳路）、万宁路（百顺道至百合道）道路工程，位于佛山新城南片区。线路全长4.7km，其中百顺道2.5km、百合道0.3km、银桂路1.7km、万宁路0.2km。

百顺道（荷岳路至三乐路）为规划普通主干道“三横四纵”的“第四纵”，设计起点位于“一横三纵”规划干线性主干道的“第一横”荷岳路，经万宁路、万福路、银桂路、春晖路、春花路、吉庆道，终点接三乐路，长约 2.5 公里，规划路幅宽40m，南北走向，设计速度为50km/h，双向6 车道；荷岳路～万福路段为新建道路，长约0.8km，现状为高压走廊，万福路～三乐路段为改建道路，长约1.7km，现状为双向四车道水泥路面，路面状况良好，本次拟对边绿化带两侧参考规划断面进行改造。

百合道（荷岳路至万宁路）划次干道“五纵四横”的“第四纵”，起点位于规划干线性主干道-荷岳路，终点接万宁路，长约0.3 公里，规划路幅宽30m，南北走向，设计速度为30km/h，双向4 车道；百合道为新建道路，现状道路范围多为雨塘。

银桂路（文德路至华阳路）为为规划普通主干道“三横四纵”的“第二横”，设计起点接文德路，经百顺道、永兴道、终点接“一横三纵”规划干线性主干道的“第三纵”南海大道（华阳路段），长约1.7 公里，规划路幅宽45m，东西走向，设计速度为50km/h，双向6 车道；银桂路为新建道路，现状道路范围多为鱼塘。

万宁路（百顺道至百合道）为城市次干路，设计起点接百合道，终点接百顺道，长约0.2 公里，规划路幅宽30m，东西走向，设计速度为30km/h，双向4 车道；万宁路为新建道路，现状道路范围为房屋和农用地。

路面均拟采用沥青混凝土路面结构。

工程内容及工程分析

工程内容

1.2.1.1 纵断面设计

在满足各控制点对设计高程的要求的前提下，结合地面起伏变化情况，考虑填、挖平衡，沿线地形、相关道路、两侧房屋、构造物等综合控制因素，同时考虑与平面线形的协调配合，经济合理的进行纵面设计。

百顺道、银桂路最大纵坡不大于6％，最短坡长不小于130m，凸形竖曲线最小半径不小于900m，凹型竖曲线最小半径不小于700m，百合道、万宁路最大纵坡不大于8％，最短坡长不小于85m，凸形竖曲线最小半径不小于250m，凹型竖曲线最小半径不小于250m。标准纵断面图见附图3。

1.2.1.2 横断面设计

百顺道（荷岳路至三乐路）

百顺道规划标准横断面为：6.75m 人行道及非机动车道+11.25m 机动车道+4m 中央绿化带+11.25m 机动车道+6.75m 人行道及非机动车道＝40m。

百合道（荷岳路至万宁路）

百合道规划标准横断面为：2.5m 人行道+2.5m 非机动车道+2m 边分带+8m 机动车道+8m机动车道+2m 边分带+2.5m 非机动车道+2.5m 人行道＝30m。

银桂路（文德路至华阳路）

银桂路规划标准横断面为：8.75m 人行道及非机动车道+11.75m 机动车道+4m 中央绿化带+11.75m 机动车道+8.75m 人行道及非机动车道＝45m。

万宁路（百顺道至百合道）

万宁路规划标准横断面为：2.5m 人行道+2.5m 非机动车道+2m 边分带+8m 机动车道+8m机动车道+2m 边分带+2.5m 非机动车道+2.5m 人行道＝30m。

1.2.1.3 交叉口设计

表1 百顺道沿线道路交叉口一览表

表2 百合道沿线道路交叉口一览表

表3 银桂路沿线道路交叉口一览表

表4 万宁路沿线道路交叉口一览表

交通量预测

根据广州市市政工程设计研究院编制的《佛山新城百顺道（荷岳路至三乐路）、百合道（荷岳路至万宁路）、银桂路（文德路至华阳路）、万宁路（百顺道至百合道）道路工程可行性研究报告》，同时类比项目区现有道路（百顺道荷岳路以北段及百顺道现有万福路～三乐路段，与拟建道路相同等级）的实际交通量，预测项目营运近、中、远期交通量预测情况如表5所示（交通量预测特征年分别按2015年、2021年和2029年，代表本项目的近、中、远期）。

表5 道路工程交通量预测（辆/h）

| 名称 | 特征年 | 时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百 顺 道 | 2015（近期） | 高峰 | 759 | 270 | 54 | 1083 |
|  |  | 昼间 | 506 | 180 | 36 | 722 |
|  |  | 夜间 | 152 | 54 | 11 | 217 |
|  | 2021（中期） | 高峰 | 1287 | 459 | 92 | 1838 |
|  |  | 昼间 | 858 | 306 | 61 | 1225 |
|  |  | 夜间 | 257 | 92 | 18 | 367 |
|  | 2029（远期） | 高峰 | 2109 | 753 | 150 | 3012 |
|  |  | 昼间 | 1406 | 502 | 100 | 2008 |
|  |  | 夜间 | 422 | 151 | 30 | 603 |
| 百 合 道 | 2015（近期） | 高峰 | 661 | 189 | 162 | 1013 |
|  |  | 昼间 | 441 | 126 | 108 | 675 |
|  |  | 夜间 | 108 | 31 | 26 | 165 |
|  | 2021（中期） | 高峰 | 794 | 227 | 194 | 1216 |
|  |  | 昼间 | 529 | 152 | 130 | 810 |
|  |  | 夜间 | 129 | 37 | 32 | 198 |
|  | 2029（远期） | 高峰 | 953 | 273 | 233 | 1459 |
|  |  | 昼间 | 635 | 182 | 156 | 973 |
|  |  | 夜间 | 155 | 44 | 38 | 237 |
| 万 宁 路 | 2015（近期） | 高峰 | 727 | 153 | 90 | 971 |
|  |  | 昼间 | 485 | 102 | 60 | 647 |
|  |  | 夜间 | 118 | 25 | 15 | 158 |
|  | 2021（中期） | 高峰 | 872 | 184 | 108 | 1165 |
|  |  | 昼间 | 582 | 123 | 72 | 777 |
|  |  | 夜间 | 142 | 30 | 18 | 189 |
|  | 2029（远期） | 高峰 | 1048 | 221 | 130 | 1399 |
|  |  | 昼间 | 698 | 147 | 87 | 933 |
|  |  | 夜间 | 170 | 36 | 21 | 227 |
| 银 桂 路 | 2015（近期） | 高峰 | 708 | 254 | 51 | 1013 |
|  |  | 昼间 | 472 | 169 | 34 | 675 |
|  |  | 夜间 | 142 | 51 | 10 | 203 |
|  | 2021（中期） | 高峰 | 1221 | 437 | 87 | 1745 |
|  |  | 昼间 | 814 | 291 | 58 | 1163 |
|  |  | 夜间 | 244 | 87 | 17 | 348 |
|  | 2029（远期） | 高峰 | 1989 | 711 | 143 | 2843 |
|  |  | 昼间 | 1326 | 474 | 95 | 1895 |
|  |  | 夜间 | 398 | 142 | 29 | 569 |

工程分析

1.2.3.1 施工期环境影响

根据城市道路建设项目的特点，本项目施工期环境影响详见表6。

表6  施工期主要环境问题一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境 | 征地 | 项目征用土地约15.75万㎡，主要是耕地、鱼塘、居民住宅及工业厂房，对沿线居民的生活会造成明显影响 |
|  | 拆迁 | 本项目拆迁厂房约3.4万㎡，被拆迁厂房的生产会受到一定程度的干扰，如果安置不当还会对其生产造成影响 |
|  | 道路施工 | 道路施工对沿线居民的出行、工作和生活带来一定的不便 |
|  | 管线迁改 | 本项目沿线有电力杆线，项目施工对其进行迁改时对社会生活产生一定的影响 |
| 生态环境 | 永久占地 | 工程永久占地对沿线耕地、鱼塘、其他土地等的影响 |
|  | 土方施工 | 工程弃土、弃渣、建筑垃圾堆放和处置占用一定量土地，破坏植被，处理不当易造成水土流失 |
|  | 施工活动 | 施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏 |
| 环境空气 | 施工材料运输 | 厂房拆迁、工程开挖、材料运输时易产生大量扬尘 |
|  | 施工机械尾气 | 以油为动力的施工机械的大量使用必然导致燃烧尾气排放量的增加 |
|  | 沥青路面施工 | 路面铺装产生沥青烟 |
| 声环境 | 施工机械 | 挖土机、压路机、空压机等机械运行噪声对周围声环境质量产生一定影响 |
|  | 运输车辆 | 运输车辆在行驶过程中对沿线敏感点的噪声影响 |
| 水环境 | 施工场地 | 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染 |
|  | 河流上方施工 | 桥梁施工废水、泥浆进入水体会引起水质污染和河道堵塞 |
| 固体废物 | 施工废渣/建筑垃圾 | 桥梁桩基施工废渣，工程拆迁会产生建筑垃圾，施工场地会产生生活垃圾等 |

1.2.3.2营运期环境影响

运营期建成通车后，此时工程建设临时用地正逐步恢复，公路边坡已经得到良好的防护，道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为运营期最主要的环境影响因素，此外，交通事故对水体的影响、废气污染物等也不容忽视。项目运营期主要环境影响见下表。

表7 营运期主要环境影响一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境 | 车辆行驶 | 本工程的实施将改善机动车出行状况，对地区经济发展有积极的促进作用 |
| 生态环境 | 动物通道阻隔 | 可能对动物的出行造成阻隔 |
| 生态环境 | 道路景观、绿化 | 工程实施后，将给城市生态环境和景观带来有利影响 |
| 环境空气 | 汽车尾气 | 机动车尾气中含有的CO、NOX等污染物将沿线的环境空气造成影响 |
| 声环境 | 交通噪声 | 本项目运营期交通噪声将对沿线环境敏感点产生不同程度的影响 |
| 水环境 | 路面雨水 | 降雨冲刷路面产生的路面径流污水 |
| 环境风险 | 危险品泄露 | 有毒有害等危险品运输泄露进入周边水环境 |

环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状

经委托现场监测，评价区域范围内SO2、NO2、CO小时平均浓度和PM10日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所处区域环境空气质量良好。

（2） 声环境质量现状

经委托现场监测，各环境敏感监测点昼、夜间现状监测值均能满足相应功能区标准要求，项目所在区域现状声环境情况良好。

（3）水环境质量现状

经委托现场监测，岳步涌、细海河及顺德水道各水质监测断面pH、CODCr、BOD5、SS、DO、氨氮、总磷和石油类等8项指标中，BOD5、氨氮等指标均出现了不同程度的超标现象，总体而言，岳步涌、细海河及顺德水道评价河段的水环境质量现状一般。

（4）生态环境现状

经现场调查，本项目沿线两侧环境主要为居民区，评价区域内没有发现列入国家和广东省重点保护的珍稀植物种类，无原生植被，主要为人工种植作物，植物生态环境质量一般。

环境影响评价结论

施工期环境影响评价结论

（1）施工期大气环境影响

施工期环境空气污染源为施工扬尘、燃油机械、沥青烟气和车辆排放的尾气。通过加强施工管理、采取封闭或半封闭施工方式等措施后，施工期产生的环境空气污染影响可以降低到较小的程度，对周围空气环境敏感点不会造成较大的不良影响。

（2）施工期声环境影响

本项目施工期噪声源主要是各种施工机械和运输车辆，噪声源强在75~100dB（A）之间，本项目施工期相对营运期而言其噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，因此施工期产生的噪声影响相对较小。

（3）施工期水环境影响

本项目施工期不设集中施工营地，施工人员将租住在沿线既有房屋，该废水经市政管网收集后排入乐从污水处理厂处理。

施工期应设置洗车槽、排水沟、隔油沉沙池、泥浆池等水污染防治设施，并加强施工期的环境管理，施工废水经隔油沉沙预处理达标后回用到工程施工中，多余部分排入市政污水管网，在采取上述污染防治措施后，施工期废水排放不会对周围环境产生明显影响。

（4）施工期固体废物影响

本项目在施工期间产生的固体废弃物主要有施工人员产生的办公生活垃圾、工程拆迁产生的建筑垃圾、路面平整、现有绿地占用清除的植物等，施工单位应落实好各项防治措施及有关规定，在此基础上，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

（5）施工期生态环境影响

本项目施工期生态环境影响主要包括水土流失和植被破坏等影响。本项目施工期水土流失属轻度流失量，所以本项目施工期水土流失不会对环境产生明显影响。而且，本项目将增加绿化植物的种植，可提高该区域植被种植的数量。

运营期环境影响评价结论

（1）环境空气影响评价

根据预测结果可以得知，在路中心线两侧200m范围内，距离道路越远，机动车尾气污染物NO2的浓度贡献值越小。

各道路两侧分布有居民住宅和学校等敏感点。根据项目初步设计，道路两侧拟各设绿化带及人行道，沿线两侧的敏感点与机动车道的最近距离为15m，经预测可知，在距机动车道15m处，道路两侧NO2浓度可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目中期、远期车辆尾气在道路两侧的贡献值较近期均有所增加，但其增值远未超过标准值，因此经绿化带防护后，机动车尾气不会对周围敏感点产生影响。

（2）声环境影响评价

根据预测，本项目建成后，项目各敏感点近期、中期、远期出现一定程度超标现象。根据对本项目各敏感点的室内噪声分析可知，在采取安装通风隔声窗的条件下，以及加强交通管理等一系列措施下，本项目交通噪声经过衰减后室内噪声可达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的要求，即昼间≤45dB（A），夜间≤37dB（A）。

（3）生态环境影响评价

营运期经绿化景观工程在人行道路绿化带、人行道侧绿化带等的绿化建设后，本次道路工程形成的绿化带，分别种植了多种乔灌木与花卉、草坪。

污染物防治措施

施工期环保措施

严禁高噪音、高振动的设备在中午(12：00－14：00)和夜间(22：00－6：00)在居民集中地段作业；施工单位应尽量选用低噪音型或带隔声、消声装置的机械设备；在高噪声设备周围设置屏蔽物，用隔声法降低噪声。

在本项目施工期间，会进行一定的工程拆迁工作，拆迁过程会形成大量扬尘进入大气环境。因此，建设单位应加强管理，设置工地围挡，加强防尘效果；对施工中的土石方开挖、运输、装卸、堆放，灰土的装卸、运输、混合、沥青的运输等易于产生地面扬尘的场所，采用洒水等办法降低施工粉尘的影响；工地内设置洗车池，防止车辆将工地的泥土带到外面道路，形成二次扬尘。水泥、砂和石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘。

本项目不设施工营地，施工废水不得直接排入水道，施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉沙池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉沙预处理达标后回用到工程施工中，多余部分排入市政污水管网；机械设备保证完好，防止泄漏油，并控制施工中设备用油的跑、冒、滴、漏。

车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

营运期环保措施

（1）大气污染防治措施

①与市环卫部门做好协调工作，保证每天对本项目所属路面及时进行清洁，以降低路面尘粒；

②道路设置的绿化带，应选择对环境空气有净化功能的植物。

（2）噪声污染防治措施

①在条件允许的道路路段两侧设置绿化带；

②在沿线特定位置设置限速及禁鸣喇叭标志；

③对超标严重的住宅加装通风隔声窗。

（3）污水防治措施

道路营运期间路面雨水可经雨水管网收集后排放。

（4）固体废物防治措施

清扫路面产生的固体废物，交由环卫部门统一处理。

公众参与结论

本次公众调查对象主要为拟建道路沿线两侧的居民及员工、路上来往行人等以及项目所在区域单位团体。其中，接受调查的63位个人中， 79％的受访公众表示赞成本次道路工程的建设，21％的受访公众表示有无所谓，没有人持反对意见。接受调查的5个团体单位中，3个单位表示支持本项目的建设，2个单位表示无所谓，没有单位表示反对本项目建设。

针对接受调查公众提出的意见及要求，建设单位作出了积极的回应，并承诺落实相关环境污染防治措施，以尽最大可能减轻项目建设对周围环境的影响。对于持反对意见的住户，建设单位对项目建设的必要性进行的解释，针对公众提出的交通安全问题，在道路建成后，建设单位将与有关部门协商采取交通管制等一系列措施；对于运营过程中的尾气、噪声问题，建设单位承诺采取相应的环保措施，减小其环境影响，对于超标敏感点安装隔声窗。

综合结论

本工程符合相关产业政策，选线符合佛山新城路网规划、城市总体规划、土地利用规划，大多数公众对项目建设表示支持。

项目施工期和运营期存在一定的污染因素，主要为施工噪声、扬尘以及营运期交通噪声和机动车尾气，产生的污染经本报告提出的各种环保治理措施处理后，所带来的环境影响可以降到较低程度，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

建设单位必须认真执行“三同时”的管理规定，切实落实本环境影响报告中提出的环保措施及建议，并经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。

建设单位及评价单位联系方式

建设单位：佛山市新城开发建设有限公司

联系地址：佛山市佛山新城吉庆道1号

联 系 人：黄工

电话：0757-29238166

评价单位1：北京永新环保有限公司

联系地址：广州市海珠区琶洲大道东8号

电话：020-38878125

评价单位2：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

联系地址：广州市天河区天寿路105号

联系人：李工

电  话：020-87117547

E-mail：94164932@qq.com