依云国际财富中心（暂定名）

建设项目环境影响报告书

（简本）

# 建设单位：佛山招商新城高新技术有限公司

# 评价单位：佛山市环境工程装备有限公司

编制时间：二〇一三年二月

目录

一、建设项目概况	1

1 建设项目的地点及相关背景	1

2 建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况	1

3 与法律法规、政策、规划相符性	3

二、建设项目周围环境现状	8

三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果	13

1 建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量	13

2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	18

3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	21

4 环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案	39

5 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果及经济损益分析	41

6 建设单位采取的环境监测计划及环境管理制度	42

四、公众参与	46

1 公开环境信息的次数、内容、方式	46

2 征求公众意见的范围、次数、组织形式	46

3 公众意见归纳分析	46

4公众参与小结	49

五、环境影响评价结论	50

六、联系方式	51

# 一、建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

  - 项目建设地点

项目选址于佛山新城汾江南路以西、新吉路以北。

1.2  项目背景

佛山招商新城高新技术有限公司经佛山市国土资源和城乡规划局佛山市佛山新城建设项目规划条件(编号：FSXCYD[2012]014)的批准同意，拟选址于佛山新城汾江南路以西、新吉路以北投资10亿元建设集办公、研发、商务和居住于一体的项目——依云国际财富中心（暂定名）。

本项目由一栋28层的写字楼（含2层商业裙楼）、两栋3层商业楼、一栋31层的公寓（含2层商业裙楼）、一栋14层的公寓（含1层商业裙楼）和一栋13层的研发楼（含1层商业裙楼）组成。本项目规划总用地面积为20763.7平方米，总建筑面积为126497平方米，计容面积为103980平方米，其中写字楼面积为46980平方米，地上商业面积为12000平方米，人才公寓楼面积为10000平方米，可售公寓面积为20000平方米，研发楼面积为15000平方米；不计容建筑面积为22517平方米，其中地下商业面积为6500平方米，地下车库面积为16017平方米。基底面积为9003.42平方米，容积率为5.00，建筑密度为43.36%，绿化面积为6229.11平方米，绿地率为30%。停车位数为774个，其中地上停车位77个，地下停车位697个。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，凡对环境有影响的建设项目，必须执行环境影响评价报审制度。受佛山招商新城高新技术有限公司的委托，由佛山市环境工程装备有限公司(持国家环保总局颁发的国环评证乙字第2858号)承担环境影响评价工作。为此，根据技术导则有关规定，依据该项目工程的有关说明书、图纸和方案设想，通过对建设项目周围环境的大气、水以及声环境的调查，对污染源进行分析，编制了《依云国际财富中心（暂定名）建设项目环境影响报告书》。

## 2  建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况

项目选址于佛山新城汾江南路以西、新吉路以北，目前已为待建地块。

本项目周围的四至情况为：东面现为荒地，日后规划为15m的绿化带，相距15m的绿化带为汾江南路（规划中，50m宽），相距30m为地铁1号线，相距100m为荷村涌；南面现为荒地，日后将规划为新吉路（规划中，25m宽），相距25m规划为居住用地，相距300m为荷村；西面为荒地，相距60m为钢铁市场；北面为中铁集团临时办公用房，相距90m为裕和路和地铁6号线。

本项目规划总用地面积为20763.7平方米，总建筑面积为126497平方米，计容面积为103980平方米，其中写字楼面积为46980平方米，地上商业面积为12000平方米，人才公寓楼面积为10000平方米，可售公寓面积为20000平方米，研发楼面积为15000平方米；不计容建筑面积为22517平方米，其中地下商业面积为6500平方米，地下车库面积为16017平方米。基底面积为9003.42平方米，容积率为5.00，建筑密度为43.36%，绿化面积为6229.11平方米，绿地率为30%。停车位数为774个，其中地上停车位77个，地下停车位697个。

该项目为一个商业金融业地块，拟建一栋28层的写字楼（含2层商业裙楼）、两栋3层商业楼、一栋31层的公寓（含2层商业裙楼）、一栋14层的公寓（含1层商业裙楼）和一栋13层的研发楼（含1层商业裙楼）组成。

本项目拟分一期建设，预计2015年7月竣工。

本项目总经济技术指标一览表见表1-1，各栋楼建筑相关功能配套见表1-2。

表1-1 主要经济技术指标一览表

| 项 目 | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | m2 | 20763.7 |
| 总建筑面积 | m2 | 126497 |
| 计算容积率建筑面积 | m2 | 103980 |
| 其中 | 写字楼 | m2 | 46980 |
|  | 地上商业 |  | 12000 |
|  | 研发楼 | m2 | 15000 |
|  | 可售公寓 |  | 20000 |
|  | 人才公寓 | m2 | 10000 |
| 不计算容积率建筑面积 | m2 | 22517 |
| 其中 | 地下商业 | m2 | 6500 |
|  | 地下车库 | m2 | 16017 |
| 基底面积 | m2 | 9003.42 |
| 容积率 |  | 5.00 |
| 建筑密度 | % | 43.36 |
| 绿地率 | % | 30 |
| 机动车位 | 个 | 774 |
| 其中 | 地下停车位 | 个 | 697 |
|  | 地上停车位 | 个 | 77 |

表1-2 各建筑使用功能

| 楼号 | 大楼 | 楼层 | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 写字楼 | 1-2层 | 餐饮 |
|  |  | 3-28层 | 办公 |
| 2# | 商业楼 | 1-3层 | 餐饮 |
| 3# | 公寓 | 1-2层 | 商业 |
|  |  | 3-31层 | 公寓 |
| 4# | 公寓 | 1层 | 商业 |
|  |  | 2-14层 | 公寓 |
| 5# | 研发楼 | 1层 | 商业 |
|  |  | 2-13层 | 研发楼 |
| 6# | 商业楼 | 1-3层 | 餐饮 |
| 地下一层 | 餐饮、车库、设备房 |
| 地下二层 | 车库、设备房 |

## 3  与法律法规、政策、规划相符性

3.1  与《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》的相符性分析

本项目规划总用地面积为20763.7平方米，不超过《限制目录》和《禁止目录》中规定的宗地出让面积不得超过“大城市20公顷”的标准。因此，建设项目的选址符合《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录(2012年本)>和<禁止用地项目目录>（2012年本）的通知》。

3.2  与《产业结构调整指导目标（2011年本）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》的相符性和《佛山市南海区产业导向目录（2012年本）》的相符性

根据《产业结构调整指导目标（2011年本）》（国发[2005]40号）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（经省人民政府同意）和《佛山市南海区产业导向目录（2012年本）》，限制别墅类房地产开发项目的建设，但鼓励城镇园林绿化及生态小区建设。本项目不属于别墅类房地产开发项目，且本项目在最大限度保持原有地形、原貌及生态植被的基础上，充分利用良好的生态环境现状，通过人工的巧妙搭配、组合，在生态和绿化方面进行优化设计，为鼓励类项目。因此，本项目与产业政策相符合。

3.3  与《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》相符性分析

《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出：“加快建设全球重要现代产业基地和国家战略性新兴产业基地，形成战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构”。“加快采用信息技术和现代经营模式，推动旅游、商贸、房地产、社区服务等与百姓生活密切相关的生活服务业发展。”本项目属于房地产业，符合《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》的规定。

3.4  与佛山市生态环境规划的相符性

根据《佛山市可持续发展的生态环境规划纲要》的规划：将佛山市规划为四个一级生态区，分别为生态保护区、生态调节区、生态建设区和生态控制区，并在此基础上进一步细分为十一个生态功能区（见图24），根据图22的划分，本项目所在区域属生态调节区——Ⅲ4顺德西部湿地生态功能区。生态建设区是全市经济基础较好的地区，城镇和工业企业相对密集。包括和顺－里水－黄岐功能区，含南海的和顺、里水和黄岐；三山－弼教－西海功能区，含南海的三山港，顺德陈村东南部和北滘的东部；禅城－松岗农业、城镇功能区，含禅城区，南海的官窑、小塘、狮山、松岗、大沥、盐步、罗村、桂城和平洲（不含三山港）；顺德西部湿地功能区，含乐从、龙江、勒流、杏坛和均安，该区是基塘系统的分布集中区；顺德东部农田、城镇功能区，含北的西部、伦教、大良和容桂。该区的工作重点是加强城市公园、绿化带、片林、草坪的建设与保护；建设佛山与广州之间的绿化隔离带；加强生态重建与恢复，防止生态环境恶化；加强对顺德东部农业用地的控制和保护；加强对基塘渔业水质的综合整治和管理。

由此可见，本项目建设用地均符合《佛山市可持续发展的生态环境规划纲要》的要求。

3.5  与佛山市总体规划的相符性分析

根据佛山市城市总体规划，佛山市将以“多级、网络化、组团式”的空间结构，形成以中心城区“2+5”组团为集聚区的“指状发展，网络联系”的空间增长关系。在市域规划布局两个百万人口以上规模的城区、五个30-50万人口规模的城区中包括黄岐—盐步—大沥—松岗组团。

项目属于中心组团。中心组团目标职能是：地区主中心；全市行政中心、商贸服务中心、文化体育中心、金融信息中心；全市重要制造业基地与物流基地；具有高品质生活环境的城市生活区；具有悠久历史人文环境的地区。本项目集住宅、休闲、商业于一体，为当地正显活跃的商务、总体经济、旅游业活动提供优质的配套服务，具有优良生态环境，符合中心组团的发展规划。

3.6  选址合理性及土地利用规划分析

建设项目选址合理性论证，涉及的范围较广，影响的因素亦较多，应该通过全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，进行建设项目选址合理性的论证。论证合理性分析主要判据包括建设项目污染特征、污染负荷以及环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量。

建设项目属于房地产开发业，不属于工业污染型项目，运营过程中的污染因素主要为日常生活带来的生活污水及备用发电机尾气、噪声等，排污量少，经相应的环保治理措施后，带来的环境影响程度较轻；现阶段，本项目的建筑设计方案已通过规划局审批，取得佛山市佛山新城建设项目规划条件（编号：FSXCYD[2012]014），该文件已明确，本项目用地使用性质为商业金融业用地，因此，建设项目的选址与土地利用规划相符。

3.6  与规划设计条件的相符性

根据佛山市佛山新城建设项目规划条件（编号：FSXCYD[2012]014）的规定，建筑密度≤45%；容积率≤5.0；绿地率≥30%；允许建设公寓面积≤30000平方米，地下商业面积≤10000平方米。须按相关规范满足轨道建设的退缩要求。

根据经济技术指标，本项目的容积率为5.0，建筑密度为43.36%，绿地率为30%，公寓面积为30000平方米，地下商业面积≤6500平方米，已按相关规范要求，地下室避让广佛环线5.5m，东面和北面边界分别避让1号线和6号线30m和60m，均附合规划设计条件要求。

3.7  与佛山市佛山新城建设规划的相符性

佛山新城的定位明确为“佛山市的中心城区，中央商务区、总部经济发展区、公共服务配套区，具有浓郁岭南风貌的绿色新城”。佛山新城计划有3条佛山地铁（佛山1、3、6号线）通过，该区域未来的发展被进一步看好，加上其周边的路网配套，可以在15分钟的车程内，享受到包括季华商圈等在内的成熟商业配套，周边还有包括新三中、华英中学在内的名校资源，附近也包括市一医院等在内的医疗配套，整个居住的氛围将日益完善。东平新城作为大佛山的CBD，将打造成为宜商宜居宜办公的综合性大型生活社区。佛山招商新城高新技术有限公司拟结合主要元素加强居住体验的同时与自然活动设施相联系，以保护环境的手法，将本项目开发成为一个理想的高品质现代化居住区，与佛山市东平新城的规划相符合。

根据《佛山市东平新城南片控制性详细规划修编——土地利用规划图》，本项目所在地块属于商业金融业用地，符合东平新城的土地利用规划。

3.8 总体布局合理性分析

（1）地下机动车库排风口

对于停车场机动车尾气，由于其污染物排放量较小，停车场设置机械通风系统，地下车库产生的机动车尾气经排风竖井引至地面2.5m排放，机械通风避免了机动车尾气在停车场内聚集。排风口经百叶窗外排，在具体设计时，充分考虑排风口的数量、高度和朝向的设置，避开人流密集的地方。

（2）发电机组

为了保证小区应急用电要求，建设项目拟在地下室的发电机房内配置备用柴油发电机，尾气排放口1#写字楼楼顶天面，排放高度均为114.5m，大气扩散条件较好，能确保使用时大气污染物的迅速扩散。

（3）变电房

本项目变电房全部采用地下电缆，散热器采用自然通风方式冷却，变电房墙体采用钢筋混凝土结构，并有良好的接地，变压器被全封闭在室内，分别放置在地下一层的配电房内，故变压器所产生电磁辐射经隔墙屏蔽、消减后，不会对住户造成明显的不良影响。

（4）餐饮合理性分析

①餐饮设置合理性分析

本项目餐饮主要服务对象为进驻企业办公人员，各界人士商洽业务等，同时对外开放。本项目所在区域属于人流活动较大的地方，因此，拟位于区内设置约17000m2的餐饮可满足项目内办工人员的需求，也可为周边居民服务。本项目3#、4#公寓和5#研发楼的商业裙楼不设餐饮，餐饮设在2#、6#独立的商业楼和1#写字楼的商业裙楼内，且均设有独立的出入口，符合《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中餐饮业选址的规定：“新建住宅楼内不宜设置饮食业单位；饮食业单位宜集中设置。规划配套的饮食业单位宜设在商业服务区域内；博物馆、图书馆、档案馆等的主体建筑内不宜设置产生油烟污染的饮食业单位”；“饮食业单位人流、物流出入口应分开设置，商住楼内新建饮食业单位出入口应独立设置”，符合HJ554-2010中选址要求。

②餐饮排放口合理性分析

根据规划，餐饮厨房油烟由内置烟道引至楼顶排放，排放高度为12.5-114.5m不等，其具体位置详见项目总平面布局图。项目区内的敏感点为1#写字楼、3#和4#公寓楼，1#楼油烟排放口距离4#公寓楼92m；2#楼油烟排放口距离3#公寓楼25m；6#楼油烟排放口距离1#写字楼65m。项目外部最近的敏感点东平新城管委会距离项目东北边界约170m，距离最近的餐饮单元2#楼180m，距离其油烟排放口220m，且排放口设于建筑物屋顶，且采取消声等措施，同时内置烟道要求落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施。由此可见，项目餐饮业油烟排放口符合《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）：“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感保护目标距离不应小于20m；新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m”相符，本环评要求在排放口及油烟烟道的设置上采取以下防护措施：

A、要求各餐饮油烟排放口应做好绿化遮挡、隐蔽，以及排放口的朝向避开办公楼和商业区。

B、由于油烟烟道是由内置烟道引至楼顶排放，因此，本环评要求烟道的设置应落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施，并且应避开或远离办公楼。

③餐饮废水处理设施合理性分析

根据《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求“①饮食业单位排放的含油污水应经隔油设施处理后排放。②隔油设施所需空间应根据隔油工艺、含油污水排放量等因素综合确定，存油部分应便于清运和管理。③隔油设施不应设在厨房、饮食制作间及其他有卫生要求的空间内。④当选用隔油池时，隔油池应符合下列要求：a) 含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；b) 池内水流流速不宜大于0.005m/s；c) 池内分格宜取二档三格；d) 人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底的深度，不宜小于0.6m；e) 与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温”。由建设单位提供的总平面图及相关资料分析可知，本项目拟委托有设计施工资料的环境保护工程公司对餐饮废水进行处理，设置隔油隔渣三级过滤池进行处理。具该处理设施置于商业楼外的空地或地下室内，不在厨房、饮食制作间及其他有卫生要求的空间内；为使项目产生的餐饮废水得到有效的处理，本环评要求建设单位在对该处理设施进行设计、施工时，严格按《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010中要求进行建设和运行。在此前提下，本环评认为项目设置的三级隔油隔渣池是合理的。

④餐饮垃圾暂存合理性分析

根据《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求“①饮食业单位产生的固体废物应实行分类存放，分类存放容器的容量和数量应符合CJJ27的要求。②餐厨垃圾应放置在有盖容器内。③废弃食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，可进行资源化回收及利用。④固体废弃物临时存放场地面积不定小于1m2，短边长度不宜小于0.6m。⑤固体废物临时存放场地不宜设在有卫生要求的空间。⑥固体废物临时存放场地出口宜设在次要街道，并便于清理和转运”。根据建设单位提供的资料，由于目前本项目餐饮仅为初步设计规划，尚未具体确定餐厅规模，亦即餐饮详细布局尚未确定，为减少影响，建设单位对餐饮垃圾拟依据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》委托取得严控废物许可证的单位进行收集、处理，位于厨房区域内设置临时存放场地，并采取加盖容器，以及采取定期消毒等防治措施。依据《餐饮业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求，本环评要求餐饮垃圾存放点位置严格按照HJ554-2010中相关要求进行设置，要求不得设置在卫生要求较高的空间内，如烹饪区、食材存放区、卫生器具区等，宜独立设置围闭的场所。在此前提下，本环评认为餐饮垃圾临时存放点是合理的。

综合上述，在采取相应的措施及进行合理的布局前提下，本项目餐饮布局是合理的。

（4）公厕

公厕位于3#公寓楼地下商业区，周围不是居民住宅；采取定期消毒、除臭、清洗等防治措施，符合文明、卫生、适用、方便、节水、防臭的原则，符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2005）的规定，对周边环境的影响不大。

因此，本项目的平面布局较为合理。

由上述分析表明，本项目的选址符合产业政策；符合广东省、佛山市、佛山东平新城的城市建设战略规划；符合相关法律法规的要求；且总体空间布局合理，其项目的选址是合法、合理和可行的。

# 二、建设项目周围环境现状

1 建设项目所在地环境现状

1.1 环境空气质量现状监测及评价

监测期间所有监测点的SO2、NO2的一小时值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，各项超标率均为0；所有监测点SO2、NO2、PM10的日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。可见，本项目所在区域大气环境现状质量较好。

1.2 地表水环境质量现状监测及评价

项目附近水体小涌、岳步涌、潭州水道及纳污水体九沙涌、顺德水道水质均存在超标现象，主要超标因子均为CODCr、、氨氮和LAS，其他指标均符合标准。

1.3 声环境质量现状监测与评价

项目各边界和地块中心点昼、夜间噪声平均值和最大值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

1.4 地下水环境质量现状监测及评价

地下水监测结果表明，除氨氮不符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准值外，其它指标均符合标准。

1.5 生态环境现状及评价

施工期间，其地表植被将全部砍伐，则在建设期间，因建设项目建设将导致用地区域生物量全部损失。由于项目用地范围内地表植物种均为项目区域地表常见物种，项目建设不会导致项目区域物种量的减少。

拟建项目的绿地率为30%，绿地面积有6229.11 m2。根据绿地规划，建设项目绿地采取乔、灌、草相结合的方式设置。

由于本项目的开发，首先造成开发区域地表植被的破坏，且开发多以皆伐为主，并以高度人工建筑夹绿化带取而代之，造成开发区域植物群落的单一化、群落结构层次的简单化和同一物种动、植物数量的减少。

由于原有的植物生态为杂草、灌木的植物群落，存在生态系统群落组成单一结构层次简单的特点，因此，本项目根据绿化景观需要对林相进行改造，通过灌木、乔木及草本植物的多种搭配，合理规划，可以降低建设对项目区域原有景观的不利影响，进而形成更为和谐、美观的景观区域。

2 建设项目环境影响评价范围

2.1 地表水环境评价范围

本项目污水排放量为1043.48t/d，受纳水体顺德水道流量≥150m3/s，属于大河，根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中的规定，河流规模属于大河，现状调查范围可定为3km，考虑本项目的地表水环境影响评价工作等级属三级，确定本项目的环境现状调查范围和评价范围均为乐从污水处理厂排放口上游500m至下游3000m的水域。评价范围图见图2-1-1。

2.2 大气环境评价范围

根据工程排污情况、当地气象条件和区域环境特征，评价区以项目为中心，主导风向为主轴的方形，边长为5km，面积为25km2的区域。评价范围图见图2-2-1。

2.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界向外200m为评价范围。声环境评价范围图见图2-3-1。

2.4 环境风险评价范围

根据《环境影响风险评价技术导则》HJ/T169-2004中的有关规定，环境风险评价范围为距本项目柴油贮罐3公里范围。项目的环境风险评价范围见图2-2-1。

2.5 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）中的有关规定，地下水环境评价范围为距本项目20公里的范围。

2.6 生态评价范围

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》HJ19—2011中的有关规定，生态评价范围为本项目所涉及的用地范围。

图2-1-1 建设项目水评价范围图

# 三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果

## 1  建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量

1.1 施工期

（1）水土流失

据建设单位提供资料，土地扰动面积为37575.74平方米，预测土壤侵蚀模数为22000 t/km2.a，背景土壤侵蚀模数为500t/km2·a，本项目施工期为29个月。经预测本工程在不采取任何水保措施的情况下，施工期水土流失总量为0.11万t。

（2）施工期废气污染分析

① 扬尘污染分析

本项目施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。

② 施工机械和施工运输车辆机动车尾气

施工机械和运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOx、PM10。

（3）施工期噪声污染分析

施工过程中产生的建筑施工噪声的机械包括挖掘机、电锯、风动机等。

（4）施工期固体废物污染分析

施工期间的固体废物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和弃土。

（5）施工期水污染分析

土建施工阶段用水主要由以下3个方面构成：①施工废水；②施工人员生活用水；③基坑涌水。

1.2 运营期

1.2.1 水污染源分析

项目建成使用后产生的污水主要是日常生活污水、餐饮废水、超市含油废水、锅炉废水、地下车库冲洗水、垃圾收集房冲洗水等。

本项目各类污水排放情况下表3-1，具体水污染物指标见表3-2。

表3-1  各类污水排放情况

| 污水类型 | 日用水量 (m3/d) | 年用水量 (m3/a) | 排污 系数 | 排水量 (m3/d) | 排水量 (m3/a) | 排水 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 356.94 | 138044.5 | 0.9 | 356.94 | 124240.05 | 乐从污水处理厂（二期） |
| 餐厅员工污水（含员工餐饮含油废水） | 40 | 14600 |  | 36.00 | 13140.00 |  |
| 餐饮含油污水 | 647.62 | 236381.3 |  | 582.86 | 212743.17 |  |
| 实验室器皿清洗污水（不含初次清洗废液） | 20 | 6000 | 0.8 | 16.00 | 4800.00 |  |
| 地下车库冲洗污水 | 2.1 | 768.82 | 0.9 | 1.89 | 691.94 |  |
| 管网漏失水量和未预见水量 | 55.32 | 19789.73 |  | 49.79 | 17810.76 |  |
| 合计 | 1161.64 | 415584.35 | - | 1043.48 | 373425.92 |  |

表3-2 本项目污水产生及排放一览表

| 污水量 | 污染物 | CODcr | BOD5 | SS | LAS | 动植物油 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水356.94m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 250 | 120 | 150 | 5 | 20 | 20 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 99.15 | 47.59 | 59.49 | 1.98 | 7.93 | 7.93 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 250 | 120 | 150 | 5 | 20 | 20 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 99.15 | 47.59 | 59.49 | 1.98 | 7.93 | 7.93 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 | 1 | 3 | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 15.86 | 7.93 | 7.93 | 0.40 | 1.19 | 3.17 |
| 餐厅员工生活污水（含员工餐饮含油废水）36m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 450 | 200 | 200 | 10 | 100 | 20 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 16.2 | 7.2 | 7.2 | 0.36 | 3.6 | 0.72 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 300 | 150 | 100 | 8 | 60 | 15 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 10.8 | 5.4 | 3.6 | 0.288 | 2.16 | 0.54 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 | 1 | 3 | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 0.036 | 0.108 | 0.288 |
| 餐饮含油污水582.86m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 800 | 500 | 400 | 5 | 150 | 20 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 466.29 | 291.43 | 233.14 | 2.91 | 87.43 | 11.66 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 500 | 300 | 300 | 4 | 100 | 20 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 291.43 | 174.86 | 174.86 | 2.33 | 58.29 | 11.66 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 | 1 | 3 | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 23.31 | 11.66 | 11.66 | 0.58 | 1.75 | 4.66 |
| 实验室器皿清洗污水（不含初次清洗废液）16m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 300 | 100 | 150 |  |  |  |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 4.8 | 1.6 | 2.4 |  |  |  |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 300 | 100 | 150 |  |  |  |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 4.8 | 1.6 | 2.4 |  |  |  |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 最终排放量（kg/d） | 0.64 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 地下车库冲洗污水 1.89m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 500 | 150 | 400 |  |  | 10 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 0.945 | 0.284 | 0.756 |  |  | 0.019 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 450 | 120 | 200 |  |  | 8 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 0.851 | 0.227 | 0.378 |  |  | 0.015 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 |  |  | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 0.076 | 0.038 | 0.038 |  |  | 0.015 |
| 不可预见污水 49.79m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 581 | 346 | 299 | 5 | 99 | 20 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 28.93 | 17.20 | 14.88 | 0.25 | 4.92 | 0.98 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 400 | 226 | 236 | 4 | 68 | 19 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 19.90 | 11.27 | 11.76 | 0.22 | 3.39 | 0.97 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 | 1 | 3 | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 1.99 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.15 | 0.39 |
| 合计 1043.48m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 581 | 346 | 299 | 5 | 99 | 20 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 606.40 | 360.55 | 311.92 | 5.31 | 103.09 | 20.51 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 400 | 226 | 236 | 4 | 68 | 19 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 417.01 | 236.19 | 246.54 | 4.62 | 70.97 | 20.32 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 40 | 20 | 20 | 1 | 3 | 8 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 41.74 | 20.87 | 20.87 | 1.02 | 3.07 | 8.21 |

1. 2 .2 大气污染源

建设项目的主要大气污染源为餐厅厨房油烟废气和燃气烟气、备用发电机燃油尾气、公寓厨房油烟废气和燃气烟气，以及机动车尾气。

大气污染源汇总见下表。

表3-3 大气污染源汇总

| 污染源 | 污染物 | 年产生量 | 年排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机尾气 | 废气量 | 47 | 47 | 专用烟道→楼顶高空排放 |
|  | SO2 | 0.027 | 0.027 |  |
|  | NOx | 0.065 | 0.065 |  |
|  | 烟尘 | 0.024 | 0.024 |  |
| 餐厅 | 油烟废气 | 废气量 | 70080 | 70080 | 静电油烟净化器→风机→专用烟道→楼顶排放 |
|  |  | 油烟 | 9.11 | 1.40 |  |
|  | 燃料废气 | 废气量 | 1334.32 | 1334.32 |  |
|  |  | SO2 | 0.0252 | 0.0252 |  |
|  |  | NOx | 2.9339 | 2.9339 |  |
| 公寓 | 油烟废气 | 废气量 | 3180 | 3180 | 抽油烟机→专用烟道→楼顶高空排放 |
|  |  | 油烟 | 0.016 | 0.012 |  |
|  | 燃料废气 | 废气量 | 121.1 | 121.1 |  |
|  |  | SO2 | 0.023 | 0.023 |  |
|  |  | NOx | 0.224 | 0.224 |  |
| 停车场机动车尾气 | 废气量 | 474865 | 474865 | 停车场机动车尾气通过排风机引至2.5m排气筒排放 |
|  | NOX | 0.395 | 0.395 |  |
|  | CO | 0.034 | 0.034 |  |
|  | HC | 0.026 | 0.026 |  |

注：废气量单位为：万标立方米/年，大气污染物单位为：吨/年。

1.2.3 声污染源

该建设项目主要产生噪声的污染源为发电机组、各类水泵、风机、变压器和实验室设备等运行噪声、商业活动产生的社会生活噪声，及机动车行驶噪声。各类设备的噪声值见表3-4。

表3-4    各种设备工作噪声值     单位：Leq[dB（A）]

| 噪声源 | 数量 | 距设备5m处噪声级 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 2台 | 90～100 | 1#写字楼地下一层的发电机房内 |
| 变压器 | 10台 | 55～60 | 1#写字楼、3#公寓楼和中心花园地下一层 |
| 水泵 | 数台 | 75～85 | 地下二层的水泵房内 |
| 风机 | 数台 | 72～76 | 停车场和餐厅厨房 |
| 实验室设备 | 数台 | 55～65 | 研发楼实验室内 |
| 汽车 | 774辆 | 66～78 | 停车场 |
| 商业活动产生的社会生活噪声 | -- | 60～70 | 本项目商业区域 |

1.2.4 固体废物

本项目投入使用后，固废的主要来源为日常生活垃圾、实验废物、餐厨垃圾和废油脂等。

（1）生活垃圾

参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材——社会区域》（国家环境保护总局），公寓人员产生的生活垃圾量按1.2kg/人·d计算，办公和商业工作人员产生的生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，顾客产生量按0.1kg/人·日计算，则生活垃圾产生量为3105.8kg/d，即1066.5t/a。

表3-5  生活垃圾产生情况

| 污染源 | 规模 | 计算系数 | 日产生量（kg/d） | 年工作天数 | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 办公人员 | 2066人 | 0.5kg/人·日 | 1033 | 300 | 309.9 |
| 餐厅 | 餐厅工作人员 | 500人 | 0.5kg/人·日 | 250 | 365 | 91.25 |
|  | 顾客 | 1500人 | 0.1kg/人·日 | 150 | 365 | 54.75 |
| 公寓 | 居住人员 | 1394人 | 1.2kg/人·日 | 1672.8 | 365 | 610.57 |
| 合计 | 3105.8 | - | 1066.5 |

生活垃圾的主要成份为：塑料袋、废纸、残剩食物、包装品（玻璃、塑料、木、铁）等。

（2）餐厨垃圾

本项目餐饮面积总计约17000m2，类比同类型餐饮项目，餐饮垃圾产生量按1kg/10m2·d计算，一年以365天计，则本项目餐饮垃圾产生量约1.7t/d，620.5t/a。

（3）废油脂

三级隔油池需定期清理油渣，这部分油渣产生量按含油污水的SS、动植物油的产生量和排放量之差计算，即35.55t/a。

（4）实验废物

研发楼在进行各种实验或监测过程中产生一定量的实验室废物，如滤纸、试纸、消耗或破损的实验用品（如玻璃器皿、火柴梗等）、手套、实验废弃的样品、实验用品、过期药剂、废弃仪器、药剂原液、实验溶剂废液、初次清洗废液等，预计产生量约为20kg/d，即6t/a（一年工作天数按300天计）。

1.2.5 地下水环境污染源识别

本建设项目废污水预处理系统处理系统中有化粪池、隔油隔渣池和沉淀池，正常条件下，化粪池、隔油隔渣池和沉淀池防渗性能满足要求时，不会造成地下水污染，一旦发生防渗措施不到位或者发生池壁破类，污水泄露渗漏到周边土壤，将有可能对地下水造成一定污染。

## 2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目评价范围内的环境保护目标如下表所列，分布情况见图3-1。

表3-7  建设项目附近主要环境保护敏感目标

| 编号 | 敏感点名称 | 使用性质 | 相对建设项目拟建址方位 | 与建设项目用地边界最近距离 | 规模 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷村 | 居民区 | 南面 | 约300m | 约2000人 | 大气环境 |
| 2 | 滕冲村 | 居住区 | 西面 | 约400m | 约2500人 | 大气环境 |
| 3 | 潭州水道 | 河流 | 北面 | 约850m | Ⅱ类 | 水环境 |
| 4 | 怡乐花园 | 居民区 | 西北面 | 约1500m | 约500人 | 大气环境 |
| 5 | 大墩村 | 居民区 | 东南面 | 约1500m | 约3500人 | 大气环境 |
| 6 | 小布村 | 居民区 | 西北面 | 约630m | 约2500人 | 大气环境 |
| 7 | 依云水岸 | 居民区 | 东北面 | 约260m | 约8989人 | 大气环境 |
| 8 | 东平新城管委会 | 政府 | 东北面 | 约170m | 100人 | 大气环境、声环境 |
| 9 | 东平小学 | 学校 | 东南面 | 约1400m | 学生2200人，教师100人 | 大气环境 |
| 10 | 滕冲小学 | 学校 | 东南面 | 约1000m | 学生2000人，教师90人 | 大气环境 |
| 11 | 世界莲体育馆 | 文化 | 东面 | 约1300m | ---- | 大气环境 |
| 12 | 荷村涌 | 河流 | 东面 | 约100m | Ⅳ类 | 水环境 |
| 13 | 小布幼儿园 | 学校 | 西北面 | 约860m | 学生300人，教师50人 | 大气环境 |

## 3 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

3.1 施工期

3.1.1大气污染物

（1） 主要环境影响及预测评价结果

本项目施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是建筑材料、土方、施工垃圾露天堆放而产生的尘粒；而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌、土方的挖掘过程中产生及人来车往所造成的现场道路扬尘，由于外力作用产生的尘粒悬浮，其中施工（如平地、打桩、挖掘、道路浇灌）及装卸、搅拌造成的扬尘最为严重。如遇到干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重。

项目施工期扬尘对最近敏感目标南海虹桥医疗处于较重污染带，故本环评要求施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度；对于紧邻项目边界的居住区，施工阶段对建筑洒水并围护，采用吊装移除、施工料场等应远离敏感点边界设置。同时，由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而缩短施工扬尘的影响时间。

（2） 污染防治措施及达标情况及效果

1）开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

2）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

5）运输车辆加蓬盖，且出装卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

6）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

7）施工现场设置钢制大门，高度不宜低于4m；围挡必须沿工地四周连续设置，不得有缺口，禁止使用彩布条、竹笆、安全网等易变形的材料，高度不宜低于2.5m；工地周边使用密目式安全网（2000目/100cm2）进行防护。

8）施工结束时应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

（3）施工机械和施工运输车辆机动车尾气的环境影响分析

施工机械一般使用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOx、PM10，因此，施工机械操作时应尽量远离居民区，物料运输路线也应该绕开旅游景点，尽量减少对周围大气环境的影响。

3.1.2 水污染物

（1） 主要环境影响及预测评价结果

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、基坑及地下层施工时的地下涌水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂下水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞。

（2）污染防治措施及达标情况及效果

1）地表水

工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去。

根据《乐从镇污水处理厂厂外收集系统工程二期环境影响评价报告表》（佛山市顺德区环境保护科学研究所编写），乐从镇污水处理厂二期工程已于2009年9月动工建设，预计20129个月12月前建成并投产。根据《佛山市东平新城启动区市政专项规划——污水工程规划图》（附件5）和乐从环运局的查询答复，乐从污水处理厂（二期）工程的配套管网已规划在20129个月12月铺设完毕，待项目的排污管网接入市政管道以及乐从镇污水处理厂二期投入使用即可。由于项目施工前期，乐从污水处理厂二期工程及汾江南路的管网还没投入使用，因此，本环评要求，施工期间应设置临时厕所、化粪池、隔油池和沉淀池等预处理设施，在乐从污水处理厂二期工程投入使用前，施工工地的粪便污水经化粪池处理，食堂含油污水经隔油池处理，含泥沙雨水、泥浆水等建筑污水和基坑涌水经沉淀池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，部分基坑涌水用于现场抑尘，其余施工期产生的污（废）水委托环卫部门用槽车运至乐从污水处理厂处理。当乐从污水处理厂二期工程投入使用后，施工期产生的污（废）水经预处理后进入污水管网引到乐从污水处理厂（二期）处理。严禁向荷村涌排放施工污水。

2）地下水

1、采用预制桩基础时，可按摩擦桩进行设计，施工时应严格控制桩的贯入度，至圆砾层、含卵石圆砾层或强风化岩层时应特别注意。预制桩施工前，应进行试桩，取得参数后再全面施工。预应力管桩属挤土型桩，当大面积桩基入土时，后成桩对先成桩的挤土效应影响也不可忽视，故应合理安排施工顺序，按信息法控制沉桩施工，还应采取有效措施防止桩身沿基岩面滑移，影响桩基质量。

2、预制桩施工，除可按地质资料确定外，尚可满足打入式最后三阵击或静压式设计终压力及维持时间的设计要求。但因场地强风化岩带风化不均匀，有坚硬土状、半岩半土状及岩柱状三个状态，局部呈互层出现，故存在一定的相对软弱夹层，且发育的冲积圆砾层充实度不均匀，对基桩稳定性和安全性有一定影响，故为确保桩基施工质量，先进行现场试桩，确定单桩承载力及持力层层次，确定施工参数。

3、采用预制桩基础时，由于场地有淤泥层软弱土，当桩周土层产生的沉降大于基桩的沉降时，应考虑桩侧负摩阻力对桩承载力及沉降的影响，将负摩阻力作为附加下拉荷载进行桩的承载力设计。

4、桩基完工后，应按有关规定进行桩基检测，确保基桩质量。

5、施工前进行超前钻探，实行一桩一孔。

6、在基坑施工过程中，应严格按规范及设计施工方案对基坑及周围地面的变形进行沉降监测。

7、基坑开挖时必须作好支护结构后面的地面排水的上下水管道的维护，保证其畅通排泄，严禁各种地面水渗入坡后土体及基坑内；基坑底层及必须设置防水层，阻止地下水或地表水渗入地下室内。

8、基坑开挖时，坑底应开明渠集水坑进行疏排水工作；上部砂土层滞水量大时，应采取适当的降水工作。

3.1.3 噪声

（1）主要环境影响及预测评价结果

本项目工程的施工期约为29个月，包括土建施工期和装修期，工期较长。施工过程中产生的建筑施工噪声的机械包括挖掘机、电锯、风动机等。本项目将采用钻桩机钻桩或挖桩的方式进行基础施工，各种施工机械1米处的声级见表3-1。

表3-1各类施工机械1m处声级值  [单位：dB（A）]

| 机械名称 | 声级测值 | 机械名称 | 声级测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 95 | 推土机 | 90 |
| 振捣棒 | 95 | 挖掘机 | 90 |
| 振荡器 | 95 | 风动机械 | 95 |
| 钻桩机 | 100 | 卷扬机 | 80 |
| 钻孔机 | 100 | 吊车、升降机 | 80 |

城市建筑施工期间施工场地产生的噪声依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中表1建筑施工场界环境噪声排放限值执行（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

根据上述公式，及本项目与周围环境关系的距离，可计算出在无屏障的情形下，该建设项目在施工过程中单台机械设备对环境的影响程度，经预测，在等距离条件下，其噪声级随距离衰减预测值，表3-2所示。

表3-2  建设项目施工机械噪声对周围环境影响噪声贡献值   [单位：dB(A)]

| 机械名称 | 声级测值（1m） | 边界外距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| 电锯、电刨 | 95 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 65.5 | 61.0 | 56.9 | 55.0 | 51.5 |
| 振捣棒 | 95 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 65.5 | 61.0 | 56.9 | 55.0 | 51.5 |
| 振荡器 | 95 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 65.5 | 61.0 | 56.9 | 55.0 | 51.5 |
| 钻桩机 | 100 | 86.0 | 80.0 | 76.5 | 70.5 | 66.0 | 61.9 | 60.0 | 56.5 |
| 钻孔机 | 100 | 86.0 | 80.0 | 76.5 | 70.5 | 66.0 | 61.9 | 60.0 | 56.5 |
| 推土机 | 90 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 60.5 | 56.0 | 51.9 | 50.0 | 46.5 |
| 挖掘机 | 90 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 60.5 | 56.0 | 51.9 | 50.0 | 46.5 |
| 风动机械 | 95 | 81.0 | 75.0 | 71.5 | 65.5 | 61.0 | 56.9 | 55.0 | 51.5 |
| 卷扬机 | 80 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 50.5 | 46.0 | 41.9 | 40.0 | 36.5 |
| 吊车、升降机 | 80 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 50.5 | 46.0 | 41.9 | 40.0 | 36.5 |

由建设单位提供的施工进度可知，本项目一期开发建设，因此，为了解本项目施工期产生的最大噪声值对外环境的影响程度，本次评价假设在各施工阶段均有最高噪声值设备施工的前提下，选择各施工阶段5台噪声值最大的设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。具体预测值见表3-3。

表3-3   建设项目多台施工机械同时施工噪声对周围环境影响噪声值

单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 声级测值 | 叠加值 | 边界外距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| 土方阶段 | 推土机、挖掘机等 | 90 | 97.0 | 83.0 | 77.0 | 71.0 | 67.5 | 63.0 | 58.9 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 43.0 |
| 基础阶段 | 钻桩机、钻孔机 | 100 | 107.0 | 93.0 | 87.0 | 81.0 | 77.5 | 73.0 | 68.9 | 67.0 | 63.5 | 61.0 | 53.0 |
| 结构阶段 | 振捣棒、振荡器、电锯、电刨 | 95 | 102.0 | 88.0 | 82.0 | 76.0 | 72.5 | 68.0 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 48.0 |
| 装修阶段 | 风动机械、电锯、电刨 | 95 | 102.0 | 88.0 | 82.0 | 76.0 | 72.5 | 68.0 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 48.0 |

（2）施工期声环境影响评价分析

由上表的预测结果可知，在地面空旷无阻隔的条件下，经预测，在单台设备在施工工作时，最高噪声值的钻桩机在距设备边界100m处的噪声贡献值为60.0dB(A)，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼间2类标准限值，说明本项目在昼间施工时若为单台设备施工，其产生的噪声值对周边环境贡献值很小，对周围环境影响较小。而夜间则超出标准值，将对周边环境造成一定的影响。

而根据建设单位提供的资料，以及对佛山市地区房地产建筑施工方案类比综合分析，在施工期时仅为单台设备施的可能较小，往往为多台设备同时进行施工，为切确的反映本项目施工期噪声对外环境的影响程度，本环评以各施工阶段均有最高噪声值设备施工的前提下，选择5台噪声值最大的设备同时使用时所产生的叠加噪声值进行预测，经预测，本项目基础阶段昼间在多台设备同时施工时，其产生的噪声值对东平新城管委会的影响较大，噪声值未能达到该区域的《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼间2类标准限值。

为了更好地降低施工期噪声对周围环境的影响，建设单位在施工时需采取以下有效的隔声降噪措施：

①在项目边界设置围墙把施工区域与外界隔开，并在项目施工工地北面设置临时移动式声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声影响。

②合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。并对高噪设备在运行过程中进行必要的屏蔽防护。除此之外，严禁在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值之内，才能施工作业。

③合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。高噪声设备尽量设置在远离敏感保护目标。

④施工运输车辆进出应合理安排，建议出入口设置在区北面裕和路一侧，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，车辆进入施工现场及经过各敏感点时，严禁鸣笛，限速行驶，应不超过16km/h，可减少运输车辆行走时产生的汽车噪声，施工现场装卸材料应做到轻拿轻放。

⑤施工单位须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声或带隔声、消声的施工机械和工艺，如用液压工具代替气压工具，混凝土搅拌站、皮带机机头等机械应安装消声器；振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时应注意对设备的养护和正确操作。项目桩基施工拟采用静压式桩基施工方式，产生的噪声较小。

⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，以现代化设备代替，如用无线对讲机等。在挖掘作业中，避免使用爆破法。

⑦施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）制定降噪措施，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。

⑧施工机械应采用市电，以避免柴油发电机组的噪声和柴油机废气的产生。

⑨对设备定期保养，严格操作规范。

⑩土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施，以减少施工噪声对其的影响。

施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施。严禁高噪声设备（如打桩等）在作息时间(中午12:00-14:00及夜间22:00-6:00)作业。建设单位应与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民，如位于荷村、大墩村、小布村等应在作业前做好安民告示，取得社会的理解和支持。

采取上述措施，施工场界噪声可达到昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，各敏感点的噪声可达到昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，不会对周围环境和环境敏感点造成明显的不良影响。

3.1.4 固体废物

施工期间的固体废物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和弃土。

施工期间挖土、运输各种建筑材料(如沙石、水泥、砖等)，运输过程会有散落；工程完工后，会有不少废建筑材料产生。若处置不当会由于扬尘、雨水冲淋等原因，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生相当严重的不利影响。因此，建设单位应要求施工单位规范运输，建议将施工垃圾进行分类处理，以最大限度的重复利用。对可重复利用的建筑废物应规范堆放，不可重复利用的应及时清运，运至佛山市政府指定的垃圾填埋场，严禁随意抛弃垃圾。

施工人员的生活垃圾集中堆放，每天由环卫部门统一清运，对周边环境影响不大。

根据建设单位提供资料，预计整个地块挖方量为150021.1立方，填方量为24697.81立方，土方预留作车库存顶板回填、绿化景观，弃土量为125323.29立方。弃土拟运至佛山市政府指定的堆土场。

上述固体废物如果处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。因此，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

3.2 营运期

3.2.1 地表水环境影响分析

（1）乐从污水厂及其配套污水管网的概况

乐从污水处理厂首期的设计规模为3万m3/d，首期于2008年1月1日正式投入使用，采用A2/O的处理工艺，出水水质CODcr达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。但至今乐从污水处理厂首期工程已基本没有余量，因此本项目规划引至乐从污水处理厂二期工程进行处理。

该污水处理厂采用的A2/O处理工艺较为成熟，出水水质较稳定，出水水质CODcr达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。排污口设置在非水源保护区范围内，符合《广东省饮用水源水质保护条例》的相关要求。

乐从污水处理厂（二期）工程分两部分工程进行建设，其中厂房及相关设备已于2012年11月完成招标，目前正在建设中，厂房主体计划于2013年9月完工，2013年12月完成设备调试，投入金额6000多万元；管网建设工程拟于2013年1月26日完成招标工作，全长53公里，投入资金4.5亿元，计划2014年12月完工。

（2）乐从污水处理厂接收能力上的分析

本项目产生的污水量约为1043.48m3/d，约占乐从污水处理厂（二期）处理量（3万m3/日）的3.1%，所占比例相对较小。

（3）乐从污水处理厂和本项目两者时间上衔接的分析

根据《乐从镇污水处理厂厂外收集系统工程二期环境影响评价报告表》（佛山市顺德区环境保护科学研究所编写）已于2009年8月通过环评审批，审批文号：20091140，乐从镇污水处理厂二期工程已于2009年9月动工建设，预计2014年12月前建成并投产，而且根据《佛山市东平新城启动区市政专项规划——污水工程规划图》（附件5）和乐从环运局的查询答复，乐从污水处理厂（二期）工程的配套管网已规划在2014年12月铺设完毕。根据佛山市佛山市中心组团新城区建设协调领导小组办公室以及佛山市公用事业管理局确定，本项目位于属乐从污水处理厂二期的纳污范围内，乐从污水处理厂二期预计2012年年底投入使用。

本项目工程计划从2013年2月开工，2015年7月竣工。从两者时间上看，乐从污水处理厂二期及其污水管网工程早于本项目投入使用，项目运营后污水就可以直接进入乐从污水处理厂集中治理，因此两者的时间和空间上的连接都是可行的。

3.2.2 地下水环境影响分析

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和小区环境管理的前提下，可有效控制小区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

3.2.3 废气影响分析

建设项目的主要大气污染源为备用发电机燃油尾气、餐饮厨房油烟废气和燃气烟气、机动车尾气以及公寓厨房油烟废气和燃气烟气。

（1）备用发电机燃油尾气

佛山市的供电比较正常，备用柴油发电机的启用次数不多，仅作昼间或消防紧急用电，每个月使用时间小于8小时。建设单位应选购符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国I、II阶段）》（GB20891-2007）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物限值（第II阶段）要求的发电机。建设单位拟将废气内置预留烟道引至1#写字楼屋面约114.5m高空排放，同时内置烟道要求落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施。发电机燃料废气燃烧较完全，外排浓度分别为46.7mg/m3和110.6 mg/m3，各污染物外排浓度及速率能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（SO2排放浓度≤500mg/m3，排放速率≤183.5kg/h；NOx≤120mg/m3，排放速率≤56.4kg/h；PM排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤254.9 kg/h；烟色小于格林曼黑度一级）。

（2）停车场机动车尾气

由于其污染物排放量较小，停车场设置机械通风系统，地下车库产生的机动车尾气经排风竖井引至地面2.5m排放，机械通风避免了机动车尾气在停车场内聚集。排风口经百叶窗外排，在具体设计时，充分考虑排风口的数量、高度和朝向的设置，避开人流密集的地方。

（3）公寓厨房油烟废气和燃气烟气

厨房油烟经家庭式油烟机处理后，经内置烟管（须进行隔热处理）引至各自楼顶天面高空排放。

（4）公厕恶臭

公厕产生的废气主要来源于便池内积粪、积液和附着的污垢。主要污染物为H2S 和NH3。废气产生量、产生浓度，与厕内卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关，经类比调查，公厕臭气各污染物产生量很小。

本项目拟建的公厕按《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-87）中一类水冲式公厕的标准设计，档次较高，卫生条件较好，公厕产生的臭气经风机抽排至3#公寓楼的厕所集中排气管道，于楼顶天面排放，排放高度为96.5m；同时在公厕使用过程中及时冲洗厕所，喷洒消毒药剂，放置除臭剂，加强通风，管理到位，保持厕内清洁，可最大限度地减少恶臭污染物的产生，不会对公厕周边环境造成污染。

（5）餐饮油烟废气和燃料废气

①处理方案

餐厅厨房在烹调过程中将产生油烟污染，其废气中的主要成份是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸气等，须经过处理净化后方可排放。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）油烟净化与排放要求，应对油烟的净化采取以下措施：厨房的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置；油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s；油烟气排风水平管道宜设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不应小于0.1m，管道应密封无渗漏；饮食业单位的油烟排放量以及设备配套空间应与其规模相适应；放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、板墙、柱、板顶间的距离不应小于0.45m；油烟净化装置应置于油烟排风机之前。应对油烟的排放采取以下措施：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感保护目标距离不应小于20m，同时内置烟道要求落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施，并且应避开或远离写字楼、公寓和研发楼。

②处理工艺

对餐饮厨房产生的油烟必须采用国家环保总局认定的环保实用技术蜂巢板式油烟净化器或静电油烟净化器进行处理，处理工艺见下图。

经处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准的要求（≤2mg/m3），经内置烟道分别引至1#楼28层、2#楼3层、6#楼3层的楼顶天面排放，排放高度分别为114.5m、12.5m和12.5m。同时内置烟道要求落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施。

③技术可行性分析

静电油烟净化器采用高效电离净化技术、区域过载处理技术、细微粒子处理技术和恒功率脉冲电源控制技术等。利用吸附和氧化分解作用使烟气成为油滴，经重力沉降油滴落入装置底部集中收集，由于氧离子的化合，烹饪中的芳香性物质能转化无味气体排出，消除烹饪中的异味对环境的影响。油烟净化器通过采用过滤预处理去除粗颗粒，电离主处理，净化效率可达85%以上，运行稳定、维护简单、耗电少、操作安全。静电油烟净化器处理后油烟排放浓度≤2.0 mg/m³。

餐饮厨房使用天然气为燃料，天然气属清洁能源，燃料废气主要污染物为SO2、NOx。厨房燃料废气与油烟废气一起分别经静电油烟净化器处理后排放，对周围大气和项目内部的影响很小。

④经济可行性分析

通过对同类行业大型餐饮油烟废气的治理措施类比分析，及咨询环境工程设计单位，该处理方案结合油烟废气产生量，该处理工艺环保总投资约60万元，占该项目的总投资10亿元的比例很小。

因此，本环评认为餐饮油烟废气的治理措施在技术和经济上分析是可行的。

（5）环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

3.2.4 环境噪声影响分析

（1）备用发电机噪声的预测和影响分析

项目设2台1000kW的备用柴油发电机位于1#写字楼的地下室一层的发电机房内，机房面积50m2，备用发电机等产生的噪声值约90~100dB(A)（机器旁5m处），根据其产生的噪声源强范围，本环评取单台备用发电机噪声源强为100dB(A)，两台备用发电机噪声叠加值为103dB(A)。

根据建设单位提供的资料，由项目主要声源位置分布图可知，项目备用发电机设在1#写字楼的地下一层，由于地下一层为设备房和车库，地下二层为车库，地上1-2层裙楼均为商业餐饮用房，其声环境要求较低，而本项目声环境评价范围200m内的环境敏感保护目标为东平新城管委会，因此，本环评仅针对备用发电机对项目边界和环境敏感点的影响进行预测，通过预测说明备用发电机产生的噪声对项目边界和环境敏感点的达标情况分析，由此说明其产生的噪声影响程度。

①备用发电机由室内传播至室外噪声预测分析

根据上述预测模式，本项目备用发电机房在未采取任何措施的情况下，由室内传播至室外噪声预测结果，详见表3-4。

表3-4  备用发电机对设备房墙外区域噪声预测值   单位：dB(A)

| 声源 | 位置 | 源强 | 设备房建筑面积 | 对设备房外贡献值 | 背景值（最大值） | 叠加后设备房墙外 噪声预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 备用发电机 | 电房室内 | 103 | 50m2 | 66.1 | 43.8 | 42.7 | 66.1 | 66.1 |

根据预测结果可知，在未采取任何措施的情况下，备用发电机位于设备房外的贡献值约66.1dB(A)，叠加区内现状监测值后昼间和夜间均超出《声环境质量标准》（DB3096-2008）中的2类标准限值，分别超出了6.1dB(A)和16.1 dB(A)，说明备用发电机房在未采取任何措施的情况下，其噪声对外界存在一定的影响。

②备用发电机噪声对项目区域内边界和各敏感点的影响。

根据表3-4对备用发电机室外噪声贡献值的预测结果，本项目备用发电机对项目最近边界和各敏感点的影响，详见表3-5和表3-6。

表3-5 备用发电机噪声对最近边界声环境影响预测       单位：dB(A)

| 位置 | 对设备房外贡献值 | 最近的边界距离 | 要求采取降噪措施削减值 | 采取措施后室外贡献值 | 经距离衰减后位于边界贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#写字楼地下室发电机房 | 66.1 | 距南边界25m | 20 | 46.1 | 18.1 |
|  |  | 距东边界14m | 20 | 46.1 | 23.2 |

由上述预测结果可知，在采取了相应的隔声降噪措施后，由设备房外贡献值为46.1dB(A)，经距离衰减后，对南边界的贡献值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准的要求，对东边界的贡献值可达到4类标准的要求。

表3-6 备用发电机噪声对东平新城管委会声环境影响预测    单位：dB(A)

| 位置 | 对设备房外贡献值 | 与东平新城管委会距离 | 要求采取降噪措施削减值 | 采取措施后室外贡献值 | 经距离衰减后的贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#写字楼地下室发电机房 | 66.1 | 300m | 20 | 46.1 | 0 |

在采取了隔声、消声和减震等降噪措施后，备用发电机运行噪声对东平新城管委会的噪声贡献值为0 dB(A)，可见在采取了隔声、消声和减震等降噪措施后，备用发电机运行噪声对东平新城管委会基本无影响。

根据上述预测结果，建设单位应对噪声源进行有效治理，否则将对敏感点和周围声环境造成不良影响。在切实落实各项隔声、消声和减震等降噪措施后，设备运行噪声对各边界和各敏感点的噪声贡献值均能达到相应评价标准的要求，则项目建成后产生的噪声值对周边环境不会造成明显的噪声影响。

3.2.5 固体废物影响分析

（1）生活垃圾

拟建项目所产生的生活垃圾经分类收集箱收集后，可回收利用部分(废纸、废玻璃、废塑料、废金属、饮料罐等)加以回收，不可回收利用的部分由环卫部门晚上（约21:00~21:30）统一清运送至依云水岸垃圾站暂存，最后运至垃圾填埋场作填埋处理。

（2）餐厨垃圾、废油脂

餐厨垃圾、废油脂属于《广东省严控固废名录》编号HY05的严控固废，根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》(广东省人民政府令第135号、2009年5月1日)，本项目餐饮产生的餐饮垃圾和潲水油、废油脂必须按照《广东省严控废物处理行政许可实施办法》和《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市餐厨垃圾处理管理办法的通知》（佛府办[2012]64号）委托取得严控废物许可证的单位进行收集、处理。并且根据《饮食业环境保护设计规划》（HJ554-2010）中对饮食业单位固体废物的存放要求实施。餐饮垃圾临时存放场地应该是由各餐厅放置其厨房内单独设置的位置，因此，为减少餐饮垃圾对周围环境的影响，本环评要求各餐厅须采取如下防治措施：

①餐厨垃圾应当单独收集、存放，禁止与其他生活垃圾相混合；不得裸露存放餐厨垃圾，在厨房食品处理区内应应设置具备提升结构和全市统一标识、颜色的餐厨垃圾收集容器，废弃物容器应配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，能防止有害动物的侵入、不良气味或污水的溢出，内壁应光滑以便于清洗；容器应该完好，防止废弃物泄漏。保持收集容器及周边环境的干净整洁。

②本环评要求餐饮垃圾暂存点不得设在有卫主要求的空间，如烹饪区、食材存放区等，宜远烹饪区、食材存放区、生卫器具区，并建议该临时存放点与设置独立的封闭式场所，由加盖的容器设备储存。

③定期对餐饮垃圾暂存点消毒，餐厨垃圾收集点应采取通风、消毒、灭蝇、除臭等措施，做到密闭收集和存放，方便收运。

④产生废弃食用油脂的，应按照环境保护管理的有关规定，设置油水分离器或者隔油池等污染防治设施，并保持其正常使用；委托具有严控废物处理许可证的单位每天对废潲水油进行收集、处理，做到日产日清，并建议加强管理，严防无资质人员私自收取。

（3）实验室废物

研发楼在进行各种实验或监测过程中产生一定量的实验室废物，如滤纸、试纸、消耗或破损的实验用品（如玻璃器皿、火柴梗等）、手套、实验废弃的样品、实验用品、过期药剂、废弃仪器、药剂原液、实验溶剂废液、初次清洗废液等。

研发楼主要引入智能制造与数字化研究、精密设计、IC设计与检测、材料设计与检测等类别科研机构实验室，以设计、检测、学术研究和物理实验为主，暂不考虑引入涉及辐射、生物等实验的实验室。

其中化学实验中产生的废物属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物（900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）；实验废弃的样品、过期药剂、药剂原液、实验溶剂废液、初次清洗废液等属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物（900-999-49未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品），均须委托有运输及处置危险废物资质的专业单位清运处置；其余的玻璃器皿、火柴梗、手套等实验室废物不属于《国家危险废物名录》中所列的危险废物，属于一般废物，与生活垃圾一起由环卫部门进行周转清运。

实验人员应根据废液的性质集中存储，密闭存放在远离热源的地方，贮存容器必须贴上标签，标明种类和贮存时间，存放时间不应过长；浓酸、浓碱废液，严禁倒入水池，以防腐蚀水管。初次清洗废液按规范收集在指定容器内，定期委托有专业资质的单位清运处置。

3.2.6 生态环境影响分析

（1）施工期生态影响分析

施工期间，其地表植被将全部砍伐，则在建设期间，因建设项目建设将导致用地区域生物量全部损失。由于项目用地范围内地表植物种均为项目区域地表常见物种，项目建设不会导致项目区域物种量的减少。

拟建项目的绿地率为30%，根据绿地规划，建设项目绿地采取乔、灌、草相结合的方式设置。

由于本项目的开发，首先造成开发区域地表植被的破坏，且开发多以皆伐为主，并以高度人工建筑夹绿化带取而代之，造成开发区域植物群落的单一化、群落结构层次的简单化和同一物种动、植物数量的减少。

由于原有的植物生态为杂草、灌木的植物群落，存在生态系统群落组成单一结构层次简单的特点，因此，本项目根据绿化景观需要对林相进行改造，通过灌木、乔木及草本植物的多种搭配，合理规划，可以降低建设对项目区域原有景观的不利影响，进而形成更为和谐、美观的景观区域。

（2）生态修复措施

1）保证绿地面积，绿地率在30%以上。

2）合理规划设计小区的绿化。以乔、灌、草结合组成的地被植物群落应为园区生态绿化的主旋律。它不仅在园区人工环境中更好的发挥区综合生态效益（释氧、固氮、蒸腾、吸热、减少滞尘、减菌吸污等），而且可以充分展示三维空间景观的完美。

3）适当引进适于本地生长的常绿树种，灌木和草本要以地方种源为主，在此基础上，使各类绿地拼块镶嵌分布，从而达到增强景观稳定性的作用。

4）绿化建设应注意生态廊道效应。绿化林带建设应贯穿整个商务区，形成互通式的生态廊道，利于动植物较大范围的迁移发展。统筹考虑园区与四周背景地域的镶嵌和连接，在园区外缘建立包括生态平衡带、缓冲带及后备地带的生态构架。

5）建设绿化防护林带。

3.3 内环境影响分析及污染防治措施

3.3.1 内环境影响分析

（1）机动车库对本项目的影响分析及防治对策

本项目规划配建汽车停车位数为774个，其中地上停车位77个，地下停车位697个。车辆一般以小型车辆为主，排气量较小，废气污染物的排放浓度均低于《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，故本项目车库排放尾气对内环境影响较小。

另外，建设单位须合理规划车场内机动车车流方向和建筑物布局，使车道布局合理，保持进出小区的车流畅通，以减少机动车噪声。

（2）发电机噪尾气对本项目的影响分析和防治对策

本项目柴油发电机使用次数不多，且该影响瞬时、短暂。废气排放筒高度为114.5m，符合国家和广东省关于排气筒高度的规定，因此备用发电机污染源可以得到有效控制，对项目内环境的影响是可以接受的。

（3）餐厅厨房油烟

餐饮厨房油烟经吸静电油烟净化器处理后通过内置烟道引至建筑物楼顶排放，排放口位置与周边环境敏感保护目标的水平距离均大于20m，且对内置烟道落实隔热、隔声、防振、防漏等防治措施，因此，在采取了相应的措施后，本项目餐饮废气对区内人员影响较小。

（4）公共活动场所噪声、服务设施噪声影响分析和防治对策

本项目办公区域、餐饮区、商业区属于人员流动性较大的场所，会产生人为噪声。为减少公共活动场所噪声对项目内声环境的影响，建设单位应加强对餐饮的管理，合理安排营业时间。建议餐饮业进驻时应再报有关环保手续，可有效降低公共活动场所产生的社会生活噪声对办公人员的影响。

为了尽量降低服务设施噪声，本项目主要设备如冷水机组、水泵、发电机、等均安装在专用的设备房内，且建设单位拟对产噪声设备及设备房作相应的隔声、消声及减震等治理措施；冷却塔设置于塔楼楼顶天面，安装减震基础、进排风消声器等。经治理后，设备噪声不会对项目自身带来明显不良的影响。

3.4 外环境影响分析及污染防治措施

（1）交通噪声和扬尘的影响分析和对策

噪声

经预测，机动车产生的噪声影响随距离的增大而衰减变小。随着年份的增加，道路车流量的增加，预测噪声值随之增加，汾江南路的交通噪声对本项目室外声环境存在一定影响。因此，本环评要求针对外界交通噪声对住客产生的影响采取降噪措施，建设单位应从噪声传播的特点及声屏障隔声效果考虑，采取相应的噪声治理措施：

①在道路和构筑物之间设置绿化隔离带；

②建筑物按规划条件退缩；

③设置绿化隔离带时，树木的选择最好是枝叶茂盛的乔木和灌木，且排成高低有致的几行，对污染的防范较好，也美观。

④建议建设单位首先在临交通干道一侧的办公用房安装中空玻璃隔声窗，其余的后排和侧对交通干道的公寓和研发楼根据跟踪监测而确定是否安装中空玻璃隔声窗。根据预测结果，项目1#、3#楼各层面向汾江南路一侧均需要装中空玻璃隔声窗，隔声窗面积约为6000m2，市面售价约为500元/ m2，预计费用约为300万元。

⑤对面向交通干道一侧的功能布局进行优化，从建筑设计角度出发，建议建设单位尽量将写字楼的走廊、厕所、电梯间和公寓的阳台、卫生间、客厅、衣帽间等设计在临路一侧，从环境角度优化项目设计。

⑥如采取上述措施后，仍不能使办公用房和公寓达到相应的声环境功能区划，将由建设单位与道路管理部门协商，在影响项目的道路一侧安装隔声屏，以减少环境交通噪声对本项目的影响。

经上述措施降噪后，各办公用房可达到《民用建筑隔声设计规划》（GB50118-2010）中办公建筑办公室内允许噪声二级标准值（单人办公室≤40 dB（A）；不超过10人的办公室、开格式（开敞）办公室≤45dB（A）），各公寓的卧室、书房可达到《民用建筑隔声设计规划》（GB50118-2010）中卧室、书房 （或卧室兼起居室）的二级标准（即≤45dB（A）），不会对办公人员和公寓居民造成明显的不良影响。

道路机动车尾气

机动车尾气由三部分组成：内燃机废气通过排气管排出，占尾气60%左右；曲轴箱泄露气体以及汽化器中蒸发出的气体，一般各占20%左右。机动车尾气所含的成分有120～2000种化合物，但一般以一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳氢化合物（HC）等为代表。现汽车执行国Ⅲ和国Ⅳ标准，污染物排污系数较小，污染物排放浓度较低，对本项目影响不大。

- 轨道1号线和6号线的影响分析和对策

1）振动影响

地铁经过时会给周边环境带来振动及噪声等方面的影响，地铁振动主要因列车运行时，轮轨相互撞击所产生的振动，经钢轨通过扣件和道床传到隧道或高架结构，再由隧道或高架结构传向大地，引发隧道或高架结构附近地面建筑物的振动。由于地铁振动是由横波、纵波、表面波合成的复杂波动现象，受各种复杂因素的影响，其振动机理、传播形式变化不定，所以难于确定传播过程中的传递函数，只能以实验统计结果定义。实验结果表明：影响地铁振动的因素主要包括车辆条件、轨道结构、隧道或高架结构、环境地质条件、建筑物构造等因素。其中地质条件和车辆特性对总的振动结果影响最大。

根据《广州歌剧院建设项目环境影响报告书》中华南理工大学建筑技术研究所于2005年4月7日~8日对广州歌剧院选址处地铁振动现场测试及理论预测结果，表明地铁对靠近线路15米以内的建筑物的振动有较明显的影响，距离地铁中心线15米以外的其室外地表振动水平基本可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“居民区、文教区”振动限值昼间70dB，夜间60dB的要求。地铁在区间运行时，距地铁线路10米处，地表振动水平为68.4~74.1dB，基本可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“交通干线”振动限值昼间75dB、夜间72dB的要求。本项目位于1号线西侧30~160米范围内，位于6号线南侧100~270米范围内，距离较远，故1号线和6号线不会给本项目带来明显振动影响。

2）轮轨噪声、风亭噪声的影响分析

地铁运行噪声主要由轮轨噪声、车辆动力系统、非动力系统噪声，以及风亭等噪声组成。根据《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程环境影响报告书》（简本），地铁的轮轨噪声在短轨线路、开阔空间、不同轮轨的条件下，速度为20km/h时，距轨中心15m处的噪声值约为64-73dB(A)。风亭进排风口噪声值为51-57dB(A)。

根据规划，1号线途径汾江南路和6号线途径裕和路的线路全部位于交通道路下，位于地下约10~15m，经预测噪声传到地面后，轮轨噪声值衰减为40dB(A)左右，并随着距离的增加而衰减。地铁1号线沿汾江南路铺设，距离本项目建筑物约36m；6号线沿裕和路铺设，距离本项目建筑物约98m。该路段全部为地下线路，对外环境影响很小，再经隔声、消声等有效措施和距离衰减后，轮轨噪声对本项目影响不大。

根据《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程环境影响报告书》中预测计算结果，车站风亭主要影响直接面对的敏感点，对后排建筑基本无影响。且在风亭的10m范围内可达到2类区噪声标准限值的要求。小布地铁口A出口与本项目2#商业楼距离最近，距离为15m；B出口与本项目2#商业楼和3#公寓楼距离最近，距离为98m，本项目各建筑与小布地铁口相隔有绿化广场和小区通道，且距离较远，在地铁公司按环评要求在风亭的进出风口安装消声器、在风机基础作减振处理等有效措施后，风亭噪声对本项目影响不大。

（3）广佛环线的影响分析和对策

1）振动影响

广佛环线在途径本项目路段时，对本项目2#商业楼、3#公寓、4#公寓产生的振动可满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中混合区铅垂向Ｚ振级标准值，即昼间为75dB(A)，夜间72dB(A)；1#写字楼、5#研发楼和6#商业楼和地下室产生的振动未能达到该标准。

根据《新建铁路广佛环线佛山西站至广州南站段环境影响报告书》（简本）内提出的振动防治措施与对策，广佛环线建设方拟采取设置减振段落，包括设置LORD型扣件和钢弹簧浮置板道床等减振措施。

本项目设计防震7级，且每层分三至五个防火分区有伸缩缝分隔，抗振能力较好。另外，本项目的1#写字楼（1-2层为商业裙楼，3-28层为写字楼）、6#商业楼和地下室（内设商业、停车场和设备用房）对声环境要求较低，在铁路公司按环保要求进行减振道床处理、定期监测及时解决问题等有效措施后，广佛环线产生的振动对本项目影响不大。

2）噪声影响

本项目地下一层深5.1m，主要布设为商业餐饮区、设备房和车库；地下二层深4.5m，布设为设备房和车库。广佛环线为地下线设计，位于地下约19m，与本项目地下二层的高差为9.4m，与地下一层的高差为13.9m，且临近广佛环线的第一排建筑和地下室均为商业、办公用房等非噪声敏感建筑，故广佛环线行驶噪声对本项目影响不大。

风机和冷却塔是轨道交通地下区段对外环境产生影响的最主要噪声源，由于项目附近无设置车站，不设风亭和冷却塔，故风机和冷却塔运行噪声亦不会对项目造成明显的影响。

为进一步减少广佛环线振动和噪声的影响，本环评建议采取以下防治措施：

①根据《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号文），本环评要求房地产开发商在租售时必须公示有关环评及环保验收信息，以及相应的总平面布局图。

②建议与铁路部门保护紧密的联系，加强对列车的管理和轨道的维护，以降低列车在行驶中因设备老化增大的交通噪声。

③避免将对振动敏感的实验室设置在靠近广佛环线的一侧。

## 4 环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案

4.1 火灾风险识别

本小区燃气采用管道天然气，管道燃气是一种混合气，其主要成分是CH4、CO2、及N2，另外含有少量C2～C6等烃类物质等。该项目的燃气中硫化氢含量＜1ppm，其它组分也没有毒性，因此该项目不存在毒性风险。主要是燃气中的甲烷属于易燃易爆气体，因此项目存在的主要风险为燃气泄漏引起火灾、爆炸事故。

4.2 火灾防范措施

1）区内楼与楼之间的防火间距符合国家有关规范的要求，设有消防通道。

2）对于燃气管道的各种附属设备，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求选用相应的防爆电器仪表。爆炸危险区域中的电气设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求。

3）区内燃气管道的防雷、防静电设计严格执行《建筑防雷设计规范》，《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）的有关规定。

4.3 火灾风险应急预案

体现“预防为主”的方针，预防必须从风险管理上和技术措施上防范突发事故的发生，措施如下：

1）制定区内管道管网管理规范；

2）必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的防护工程；

3）加强工艺系统的自动控制的应用，同时，应加强对管道系统设备和密封单元的维护保养。

4）区内应设立专人进行燃气管道的巡视、检查、维护工作。

5）严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查。

6）加强对区内办公人员及工作人员的教育，使安全使用管道燃气的观念深入人心。

4.4 柴油储罐风险分析

项目设1台备用柴油发电机，位于1#写字楼地下室一层的备用发电机房内。

4.4.1 风险因子

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H/JT-2004）中给出的“物质危险性标准”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），确定柴油作为本项目风险评价的风险因子，对其贮存和输送过程中潜在的风险进行分析评价。

4.4.2环境风险防范措施

建设单位已按公安消防部门要求，委托有资质的设计、施工单位进行消防设计和施工，整个小区应该有完善的火灾、爆炸报警系统。

4.4.3应急措施

（1）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（2）消防事故环境风险防范措施

一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果，因此建设单位必须就消防废水的出路问题有妥善的方案。环境事故或紧急情况得到控制后，应立即清除环境污染。

## 5 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果及经济损益分析

建设项目环境保护措施技术论证结果详见上述项目主要污染物分析及其防治措施章节。

建设项目环境保护措施总投资费用为1400万元，具体分配如下：

表3-16  环保投资一览表

| 环 境 污 染 防 治 项 目 | 环保投资 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （万元） | - |
| 施工期 | 水土流失控制 | 50 | - |
|  | 施工期污水治理 | 5 | - |
|  | 施工期废气治理 | 5 | - |
|  | 施工期噪声控制 | 25 | - |
|  | 施工期固体废物处置 | 60 | - |
|  | 雨污分流管网敷设 | 50 | - |
| 运行期 | 废气治理 | 停车场通排风系统 | 20 | - |
|  |  | 内置烟道的设置 | 100 |  |
|  |  | 餐厅油烟治理 | 60 | - |
|  | 废水治理 | 化粪池设置 | 10 | - |
|  |  | 隔油隔渣池设置 | 30 |  |
|  |  | 沉淀池设置 | 5 | - |
|  | 噪声防治 | 变压器、泵房、备用发电机等设备减震隔声降噪，排风口消声 | 100 | - |
|  |  | 隔声窗 | 300 | 隔声窗面积约为6000平方米，每平方米造价约为500元 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾的收集、生活垃圾桶设置 | 50 | - |
|  |  | 餐厨垃圾的收集、厨余桶设置 | 150 |  |
|  |  | 废油脂收集设置费 | 20 |  |
|  |  | 实验室废物收集容器设置费 | 60 |  |
|  | 绿化投资 | 道路绿化带、绿化广场等 | 300 | - |
| 总 计 | 1400 | - |

综上所述，本项目的建设具有较大的社会环境效益，对提高城市的文化品位，扩大知名度有较大的促进作用，对改善城市景观和社会稳定有一定意义。总的来说，本项目的建设环境损失不大，社会效益和经济效益明显。因此，从环境经济的角度，建设项目是可行的。

## 6 建设单位采取的环境监测计划及环境管理制度

6.1 施工期环境管理和监控计划

施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

6.1.1管理机构的组织和职责

施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督，所在地区的环保局审核实施的结果。

6.1.2 监测计划的内容

监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。

（1）控制大气污染

1）按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施。

2）施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工的教育，其内容应包括：

a．有关的环保法规和国家环境空气质量标准；

b．扬尘和尾气排放对人体的影响和危害；

c．施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施；

d．作业场地和运输线路周围情况的介绍。

3）配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

4）施工期内，进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行，以了解施工扬尘的影响，反馈必要的改进措施。监测点、时间和方法执行见（GB/T15432）《环境空气总悬浮颗粒物测定一重量法》。采用《环境空气质量标准》中的三级标准对测定结果进行评判，评判结果作为检验环境控制目标是否达到的依据。

（2）控制噪声污染

在工程开工15天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理机关的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。

在施工期各个施工阶段，根据设备使用位置设置场地内和场界噪声测点，测量等效声级Leq。监测频率每月一次。噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评估施工场地场界噪声的水平。

当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将检查噪声控制措施的执行情况，确认责任方，若属于措施不利，有关人员修改和制定补充措施，保证噪声达标。

6.1.3 工程“三同时”验收

环保监督小组成员配合环保局进行工程项目环保“三同时”验收。验收内容包括：

1）在项目以外区域的临时性施工建筑物、施工机械等是否全部拆除、撤离，临时占用的堆场是否全部恢复，场地平整、道路清理等是否完成。

2）项目内是否按照环保部门审查通过的设计方案，配备废水、废气、噪声和固体废物的处理设施。

3）项目周围的隔离绿化带是否达到规定要求。

4）各项环保处理设施是否达到规定的指标，由政府环境保护部门进行监测，并出具验收报告。

当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将检查噪声控制措施的执行情况，确认责任方，若属于措施不利，有关人员修改和制定补充措施，保证噪声达标。

6.2.1 环境管理机构的组织和职责

成立安全环保机构，由该部门负责本项目的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事物。环境保护管理的日常工作的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行经营过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

6.2.2 环境监控计划

（1）对项目投入使用后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督。定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况；

（2）定期对项目经营后外排废气、废水和噪声进行监测；

（3）监理及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施计划，由岗位操作人员执行，环保监督人员负责检查和定期考核、检查监督。

6.2.3 规范排放口

根据国家标准《环境保护图形标志—排污口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》和广东省环保局粤环[2008]42号的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理所的有关要求。

（1）废水排放口

本建设项目废水排放口设1个，排污口应在项目辖区边界内设置采样口（半径大于150mm），若排污管有压力，则应安装采样阀。

（2）废气排放口

本建设项目废气排放口设17个，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环境保护总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

# 四、公众参与

## 1 公开环境信息的次数、内容、方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求，本项目进行了两次信息公开。

第一次信息公示

建设单位于2012年11月19日-12月3日分别在荷村、腾冲村、小布村、中铁十四局集团有限公司、依云水岸、大墩村和项目施工工地门口等地张贴公告，公示时限为10个工作日；期间，评价单位在“环评爱好者（www.eiafans.com）”进行本项目评价前期公示，公示时限为10个工作日。

第二次信息公示

建设项目在环评报告书审批前，建设单位于2013年1月4-18日分别在荷村、腾冲村、小布村、中铁十四局集团有限公司、依云水岸、大墩村和项目施工工地门口等地张贴第二次公告，公示时限为10个工作日；评价单位将第二次公告和环评报告书简本公布在“环评爱好者（www.eiafans.com）”上，供公众查阅和发表意见。

## 2 征求公众意见的范围、次数、组织形式

在报告书编制过程中，采取发放公众参与调查表、与位于项目环境影响范围内的单位及个人沟通交流等方式进行了公众参与。评价单位于2013年1月20-21日在现场发放针对公众书面调查问卷，共发放公众调查表68份（其中个人调查表63份，单位调查表5），回收68份（其中个人调查表63份，单位调查表5份）。

## 3 公众意见归纳分析

公众个人意见调查统计结果见下表：

表4-1 公众个人意见调查结果统计表

| 调查内容 | 选择人数（人） | 占调查人数百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 1. 本项目投入使用后将会给区域带来的怎样的整体社会效益？ | 好 | 38 | 60.3 |
|  | 一般 | 25 | 39.7 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 2. 您对本项目的了解程度： | 很了解 | 11 | 17.5 |
|  | 基本了解 | 30 | 47.6 |
|  | 了解一些 | 15 | 23.8 |
|  | 不了解 | 7 | 11.1 |
| 3. 您认为本项目建设会对地方的经济发展： | 推动作用 | 28 | 44.4 |
|  | 有些影响 | 31 | 49.2 |
|  | 没影响 | 4 | 6.3 |
|  | 不清楚 | 0 | 0.0 |
| 4.本项目建成后，您认为您所在区域环境质量会变得如何？ | 很好 | 8 | 12.7 |
|  | 好 | 22 | 34.9 |
|  | 一般 | 32 | 50.8 |
|  | 较差 | 1 | 1.6 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 5. 本项目的建设可能导致的不良环境影响？ | 影响景观 | 5 | 7.9 |
|  | 噪声扰民 | 37 | 58.7 |
|  | 影响空气质量 | 20 | 31.7 |
|  | 污染水体 | 9 | 14.3 |
|  | 其它影响 | 7 | 11.1 |
| 6. 您觉得本地区目前最迫切需要解决的环境影响问题是： | 噪声 | 18 | 28.6 |
|  | 水质 | 15 | 23.8 |
|  | 空气质量 | 28 | 44.4 |
|  | 其它 | 10 | 15.9 |
| 7. 您认为本项目对环境影响程度： | 影响较小可以接受 | 36 | 57.1 |
|  | 影响一般尚可接受 | 27 | 42.9 |
|  | 不可接受 | 0 | 0.0 |
| 8. 您对本项目在采取各项环保措施的情况下，对项目建设和选址的态度。 | 支持 | 46 | 73.0 |
|  | 不支持 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 17 | 27.0 |

单位意见调查统计结果见下表：

表5-2 公众意见单位调查结果统计表

| 调查内容 | 选择单位（人） | 占调查单位的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 1. 贵单位对当地的居住环境质量的看法如何？ | 良好 | 5 | 100 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 不好 | 0 | 0 |
| 2. 贵单位对本项目筹建工作的了解程度如何？ | 了解 | 5 | 100 |
|  | 了解一些 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 3. 贵单位认为该项目的建设对当地的居住环境是否有利？ | 有利 | 5 | 100 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 4. 贵单位认为本项目动工后对周围环境影响程度如何 | 很大影响 | 0 | 0 |
|  | 较大影响 | 0 | 0 |
|  | 较小影响 | 4 | 80 |
|  | 轻微影响 | 1 | 20 |
| 5. 贵单位认为本项目的建设对佛山新城的经济发展是否有利？ | 有利 | 5 | 100 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 一定促进作用 | 0 | 0 |
| 6. 本项目在建设过程中，可能对贵单位造成较大的环境影响有哪些？（可多选） | 无影响 | 5 | 100 |
|  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  | 废水污染 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 |
|  | 大气污染 | 0 | 0 |
| 7. 如果本项目严格按照环保要求对各项污染物进行治理，确保各污染物均能达标排放，贵单位是否接受本项目在该处建设？如不能接受请说明理由。 | 可以接受 | 5 | 100 |
|  | 基本可接受 | 0 | 0 |
|  | 不能接受 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |

综上所述，项目所在地公众和单位支持本项目的建设，他们希望建设单位在施工过程中注意保护好周围环境，建设好相关污染防治措施，包括大气、水、噪声、固废等，减少环境污染。因此，建设单位在今后的工作中要加大宣传力度，让更多的人了解本项目的具体情况。在生产过程中要落实各项污染防治措施。

根据公众调查的分析结果，为进一步减少与避免项目建设给周围居民和环境的不利影响，建议项目在运营过程中应注意以下几点：

（1）建设单位责成施工单位严格安排施工时间，强噪声设备夜间（20:00～07:00），中午（12:00～14:00）不准施工。

（2）项目建设完成后，整个小区的绿地率达到了30%，整体生态环境优于项目建设前。

（3）施工单位将采用冲孔桩和预制管桩施工，将有效的减少施工废水和泥浆废水的产生，并可大大减少施工时间，减少施工期的环境污染问题。

（4）根据《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号文），本环评要求房地产开发商在租售时必须公示有关环评及环保验收信息，以及相应的总平面布局图。

## 4公众参与小结

通过本次公众调查，对该项目持赞成、不否定态度的占绝大多数。且根据实际情况，拟建项目选址合理，建设项目距离敏感点也较适合。建设项目产生的各项污染物经过有效的处理之后可以达标排放，对周边环境的影响不大，是公众可以接受的。

综上所述，公众对本建设项目是既支持，但也有担心，且明确地表明了对他们身边环境质量的关心，表现出公众强烈的环境意识。他们认为本项目建成后对环境的污染主要为噪声、废气和景观破坏，建设单位应采纳公众的意见，确实要在建设项目的规划和实施过程中，始终把环保问题作为重点，认真落实各项污染治理措施，做好治理工作，以争取公众持久的支持。在施工竣工后的预售房过程中，房地产开发商必须按照《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号）的相关规定向购房者明确公示有关环评及环保验收的信息。

# 五、环境影响评价结论

本报告书对项目所在地及周围地区的环境质量现状进行了调查和评价，对本项目的排污负荷进行了估算，在借鉴已有研究成果的基础上，利用模式模拟预测了建设项目外排污染物对周围环境产生的影响程度，提出了相应的防止措施和相关建议。建设单位应按本报告中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，并确保日后的正常运行，尤其要切实落实备用发电机、冷却塔、水泵、变压器等公用设施的污染防治措施，避免产生扰民现象。本项目建成后，所产生的污水、废气、噪声和固废等对周围环境不会产生明显影响。

本评价报告书认为，建设单位在保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对本报告书中提出的各项环境保护措施切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量影响不大，符合国家、地方环保标准，因而本项目的建设在环保方面是可行的。

# 六、联系方式

1 建设单位名称和联系方式

名称：佛山招商新城高新技术有限公司

地址：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东平新城吉安道4号73号铺

联系人及联系电话：黎健茹   29238236

2 环评单位名称和联系方式

名称：佛山市环境工程装备有限公司

地址：佛山市南海桂城简平路1号天安创新大厦801-818

邮编：528200

联系人及联系电话：吴工   0757-88748712

传真：0757-85132336

邮箱：fsolcy@163.com

# Text boxes

图2-2-1  建设项目大气、风险评价范围图

图2-1-1  建设项目水评价范围图

图3-1  建设项目敏感点分布图

图2-1-1  建设项目水评价范围图

图2-1-1  建设项目水评价范围图

图2-1-1  建设项目水评价范围图

图2-3-1  建设项目声评价范围图

图2-1-1  建设项目水评价范围图

抽风机

油烟净化装置

内置隔热烟道

排放口

烟气

图11-2-1 本项目餐饮业油烟处理工艺示意图